РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗНАМЕНСКОГО РАЙОНА

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 мая 2018 г.                                                                                              № 151

с. Знаменское

Об утверждении  показателей стоимости и состава работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в Знаменском районе Орловской области

На основании п. 6 ст. 4, п. 11 ст. 13 и п. 3 ст. 34 Федерального закона от 08 ноября 2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Орловской области от 27 января 2015 года № 42 «Об утверждении порядка предоставления за счет средств дорожного фонда Орловской области субсидий местным бюджетам», Уставом Знаменского района Орловской области, а также для повышения качества содержания, ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования Знаменского района, Администрация Знаменского района Орловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить показатели стоимости и состав работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в Знаменском районе Орловской области, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

- Отделу     архитектуры,    строительства,    жилищно   -  коммунального

хозяйства и дорожной деятельности (Тришиной Н.В.) разместить на официальном сайте администрации Знаменского района Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Знаменского района Орловской области Басова Александра Анатольевича.

Глава Знаменского района                                                                     С.В. Семочкин

Приложение к постановлению

Администрации Знаменского района

Орловской области

от «11» мая 2018 года № 151

ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ И СОСТАВ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ:

1. Общие указания

1.1. «Показатели стоимости и состав работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в Знаменском районе Орловской области» (далее - СРСд) предназначены для определения затрат при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ и расчетов между заказчиком и подрядчиками.

1.2. СРСд рассчитаны в ценах на 2018 год для условий производства работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в Орловской области.

1.3. Сборник СРСд включает в себя следующие разделы: Раздел 1. Содержание земляного полотна и водоотвода. Раздел 2. Содержание покрытия.

Раздел 3. Содержание искусственных сооружений.

Раздел 4. Содержание средств обстановки и благоустройства.

Раздел 5. Зимнее содержание автомобильных дорог.

Раздел 6. Дорожная разметка.

Раздел 7. Озеленение.

Раздел 8. Летнее содержание мостовых сооружений.

Раздел 9. Зимнее содержание мостовых сооружений.

Раздел 10. Погрузочно-разгрузочные работы.

Раздел 11. Транспортные работы.

1.4. СРСд отражают среднеотраслевой уровень технологии и организации работ по содержанию автодорог и мостовых сооружений на них.

1.5. Показатели СРСд представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для выполнения комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них, рассчитанный на установленную единицу измерения (1 км, 100 м2, 100 шт. и т.д.).

1.6. Стоимость комплекса работ СРСд, необходимых для осуществления содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них учитывают, в том числе: сметную стоимость материальных ресурсов, включая транспортные и заготовительно-складские расходы; расчетную сумму средств на оплату труда дорожных рабочих; расчетную сметную стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов, включая оплату труда машинистов; накладные расходы и сметную прибыль.

1.7. Расчетная оплата труда дорожных рабочих и рабочих, управляющих строительными машинами и механизмами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

1.8. Сметная стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций, расходы на тару, упаковку и реквизит, погрузо-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий от баз (складов) организаций-подрядчиков и организаций-поставщиков до места производства работ.

1.9. В показателях стоимости на выполнение рассредоточенных работ включена машина дорожной службы (машина дорожного мастера), осуществляющая как транспортные (перевозка рабочих, инструментов, приспособлений и материалов), так и технологические операции. В показателях стоимости учтены затраты и оплата труда водителя машины дорожной службы.

1.10. В расчетах стоимости работ по содержанию автомобильных дорог и мостовых сооружений на них учтены накладные расходы в размере 68 % и сметная прибыль в размере 34 % от фонда оплаты труда дорожных рабочих и рабочих, управляющих строительными машинами и механизмами.

1.11. Показатели стоимости определены без учета налога на добавленную стоимость (НДС), который учитывается дополнительно в составе итогов сметного расчета.

1.12. Показателями стоимости учтен выход машин на линию, предусмотрено перемещение материалов (подноска, подкатка и т.д.) по фронту работ, а также перемещение рабочих, инструментов и материалов от одного места работы до другого.

1.13. Показателями стоимости учтено производство работ в условиях движения транспорта, дополнительные повышающие коэффициенты не применяются.

1.14. Показателями стоимости в таблице 02-007 предусмотрено производство ямочного ремонта с использованием установки для ремонта покрытий струйно-инъекционным методом с учетом загрузки материалов на АБЗ (базе). Затраты времени на перемещение установки в технологическом цикле от места загрузки к месту работы и обратно следует учитывать по таблице 02-020.

1.15. Показатели стоимости по таблице 02-020 «Доставка материалов к месту производства работ технологическими машинами» учитывают суммарные затраты времени и стоимость доставки, в том числе на груженый и порожний пробег и технологический простой под погрузкой и выгрузкой. Объем работ следует определять умножением количества загрузок на среднее расстояние между местом загрузки и местом производства работ.

1.16. Стоимость транспортировки грузов собственными автомобилями-самосвалами следует определять по таблице 11-002. Показатели стоимости на транспортировку, включая простой под погрузкой- разгрузкой и пробег, учитывают затраты времени и стоимость на подачу машин к месту первой загрузки и возвращение от места последней разгрузки.

1.17. При расчете затрат на вывозку снега автомобилями-самосвалами с надставленными бортами следует принимать класс груза - первый.

- Правила подсчета объемов работ

2.1. Подсчет объемов работ осуществляется на основании ведомости объемов работ по содержанию автомобильных дорог и мостовых сооружений на них.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм. | Стоимость работы, |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | руб. (без НДС) |
|  | Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА И ВОДООТВОДА |  |  |

Таблица 01-01-001. Разравнивание грунта при подсыпке обочин автогрейдером

Измеритель: 1000 м2

Состав работ:

- Приведение агрегата в рабочее положение.

- Разравнивание грунта на обочинах за один проход по одному следу.

- Развороты машины в конце участка.

| 1 | СРСд 01-01-001-1 | Разравнивание грунта на обочине автогрейдером толщиной слоя 10 см (в | 1000 м2 | 80 161,10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плотном теле) (дренирующий грунт-песок) |  |  |  |

Таблица 01-01-002. Подсыпка обочин	бульдозером

Измеритель: 100 м3

Состав работ:

- Приведение агрегата в рабочее положение.

- Разработка грунта с перемещением.

- Разгрузка грунта с постепенным подъемом отвала.

- Развороты машины в конце участка.

| 2 | СРСд 01-01-002-1 | Подсыпка обочин из резерва бульдозером 108 л.с., расстояние перемещения | 100 м3 | 815,40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | грунта до 10 м |  |  |  |
|  | Таблица 01-01-003. Уплотнение грунта |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м2 |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |
| 1. | Приведение агрегата в рабочее положение. |  |  |  |
| 2. | Уплотнение грунта на обочинах за четыре прохода по одному следу. |  |  |  |
| 3. | Развороты катка в конце участка. |  |  |  |
| 3 | СРСд 01-01-003-1 | Уплотнение грунта самоходным катком на пневмоколесном ходу: 16 т | 1000 м2 | 3 516,50 |  |
|  | Таблица 01-01-004. Планировка обочин механизированным способом |  |  |  |

Измеритель: 1км прохода

Состав работ:

- Приведение агрегата в рабочее положение.

- Ремонтная планировка со срезкой бугров и засыпкой выбоин за один проход по одному следу.

- Развороты машины в конце участка.

| 4 | СРСд 01-01-004-1 | Планировка автогрейдером грунтовых обочин | 1км прохода | 522,95 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | СРСд 01-01-004-2 | Планировка автогрейдером гравийных обочин | 1км прохода | 613,89 |

Таблица 01-01-005. Планировка обочин вручную

Измеритель: 100 м2

Состав работ:

- Натягивание шнура.

- Удаление воды и грязи из выбоин.

- Срезка бугров и неровностей с засыпкой углублений.

- Проверка профиля шаблоном или рейкой.

| 6 | СРСд 01-01-005-1 | Ремонтная планировка обочин вручную (Устранение дефектов укрепления | 100 м2 | 3787,25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кюветов и водоотводных канав) |  |  |  |

Таблица 01-01-006. Ремонт укрепления обочин

Измеритель: 100 м2

Состав работ:

- Приведение агрегата в рабочее положение.

- Разравнивание материалов и планировка поверхности.

- Уплотнение материалов.

- Повороты машин в конце участка.

| 7 | СРСд 01-01-006-3 | Ремонт укрепления обочин щебнем, толщина слоя 10 см | 100 м2 | 21405,81 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | СРСд 01-01-006-4 | Ремонт укрепления обочин щебнем, толщина слоя 15 см | 100 м2 | 27904,88 |

Таблица 01-01-007. Планировка откосов

Измеритель: 1000 м2

Состав работ:

- Приведение агрегата в рабочее положение.

- Планировка откосов со срезкой грунта.

- Перемещение машины к началу участка.

- Повороты машины.

- Перестановка ножа.

| 9 | СРСд 01-01-007-1 | Планировка откосов насыпей автогрейдером | 1000 м2 | 1477,89 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | СРСд 01-01-007-3 | Планировка откосов выемок автогрейдером, грунт | 1 группы | 1000 м2 | 1614,32 |
| 11 | СРСд 01-01-007-4 | Планировка откосов выемок автогрейдером, грунт 2 группы. | 1000 м2 | 2432,84 |

Таблица 01-01-009. Засыпка грунтом промоин и ям на откосах и бермах

Измеритель: 10 м3

Состав работ:

- Засыпка ям с разбивкой комьев.

| 2. | Трамбование грунта ручной трамбовкой с поливкой воды. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.Планировка поверхности. |  |  |  |
| 4. Переезды. |  |  |  |  |  |
| 12 | СРСд 01-01-009-2 | Засыпка грунтом промоин и ям на откосах и бермах с трамбованием вручную, |  | 10 м3 | 12745,69 |  |
|  |  | грунт II группы (дренирующий грунт - песок). |  |  |  |  |
|  | Таблица 01-01-010. Засев трав вручную при исправлении повреждений земляного полотна |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |
| 1. | Подноска семян на расстояние до 50 м. |  |  |  |
| 2. | Распределение семян. |  |  |  |
| 3. | Заделка семян граблями. |  |  |  |
| 4. | Уплотнение поверхности. |  |  |  |
| 5. | Переезды. |  |  |  |  |  |
| 13 | СРСд 01-01-010-1 | Засев трав вручную при исправлении повреждений земляного полотна |  | 100 м2 | 1196,70 |  |

Таблица 01-01-011. Скашивание травы  и срезка кустарника на обочинах, откосах и в резервах

Измеритель: 1 км прохода

Состав работ:

- Приведение агрегата в рабочее положение.

- Уборка посторонних предметов.

- Скашивание травы.

- Объезд знаков.

- Повороты в конце участка.

| 14 | СРСд 01-01-011-1 | Скашивание травы косилкой на базе трактора на пневмоколесном ходу 55 л.с., | 1 км | 312,41 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ширина окашивания до 2 м. | прохода |  |  |

Таблица 01-01-012. Скашивание травы вручную

Измеритель: 100 м2

Состав работ:

- Уборка посторонних предметов.

- Скашивание травы.

| 15 | СРСд 01-01-012-1 | Скашивание травы вручную на обочинах и разделительной полосе. | 100 м2 | 70,29 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | СРСд 01-01-012-2 | Скашивание травы вручную в канавах, на откосах, у оголовков | 100 м2 | 105,42 |  |
|  |  | водопропускных труб |  |  |  |

Таблица 01-01-014. Устройство поперечных дренажных прорезей в неукрепленных обочинах

Измеритель: 1 км обочины

Состав работ:

для расценок 1, 2:

- Копание грунта и выбрасывание его на обочину.

- Зачистка стенок, придание дну уклона по шаблону.

- Засыпка прорезей дренирующим грунтом, уплотнение ручной трамбовкой.

- Перемещение в процессе работы.

для расценок 3, 4:

- Прокопка прорезей при помощи навесного оборудования на тракторе.

- Засыпка прорезей дренирующим грунтом, уплотнение ручной трамбовкой.

- Перемещение в процессе работы.

| 17 | СРСд 01-01-014-1 | Устройство дренажных прорезей вручную в немерзлом грунте (дренирующий | 1 км | 175876,70 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | материал - песок) | обочины |  |  |
| 18 | СРСд 01-01-014-2 | Устройство дренажных прорезей, грунт мерзлый (дренирующий материал - | 1 км | 256193,94 |  |
|  |  | песок) | обочины |  |  |
| 19 | СРСд 01-01-014-3 | Устройство дренажных прорезей трактором с навесным оборудованием | 1 км | 241773,27 |  |
|  |  | (дренирующий материал-щебень) | обочины |  |  |
| 20 | СРСд 01-01-014-4 | Устройство дренажных прорезей трактором с навесным оборудованием | 1 км | 143195,54 |  |
|  |  | (дренирующий материал - песок) | обочины |  |  |

Таблица 01-01-015. Очистка водоотводных канав вручную

Измеритель: 10 м

Состав работ:

- Разбивка профиля с установкой маяков.

- Удаление мусора и поросли.

- Срезка откосов.

- Планировка дна и откосов с проверкой профиля шаблоном.

- Выкидка грунта.

- Разравнивание выброшенного грунта на обрезе.

| 21 | СРСд 01-01-015-1 | Очистка водоотводных канав вручную с частичным восстановлением профиля, | 10 м | 155,62 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | грунт I группы |  |  |  |
| 22 | СРСд 01-01-015-2 | Очистка водоотводных канав вручную с частичным восстановлением профиля, | 10 м | 180,71 |  |
|  |  | грунт II группы |  |  |  |

Таблица 01-01-016. Восстановление профиля водоотводных канав

Измеритель: 1 км

Состав работ:

- Приведение агрегата в рабочее положение.

- Установка и снятие откосника.

- Восстановление профиля канав.

- Повороты в конце участка.

| 23 | СРСд 01-01-016-1 | Восстановление профиля водоотводных канав автогрейдером среднего типа | 1 км | 659,37 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 01-01-017. Очистка водоотводных лотков, быстротоков и дренажа

Измеритель: 100 м

Состав работ:

- Очистка водоотводных лотков от мусора и наносного грунта вручную с отбрасыванием грунта в сторону

| 24 | СРСд 01-01-017-1 | Очистка водоотводных лотков и быстротоков вручную | 100 м | 2349,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 01-01-018. Ликвидация "диких" съездов

Измеритель: 1 съезд

Состав работ:

для расценки 1:

- Приведение агрегата в рабочее положение.

- Вспашка грунта трактором с прицепным плугом.

- Развороты.

для расценки 2:

- Приведение агрегата в рабочее положение.

- Разработка и перемещение грунта бульдозером.

- Развороты.

| 25 | СРСд 01-01-018-1 | Ликвидация "диких" съездов трактором 55л.с. с плугом | 1 съезд | 643,83 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | СРСд 01-01-018-2 | Ликвидация "диких" съездов бульдозером 108 л.с. | 1 съезд | 205,75 |

Таблица 01-01-020. Очистка водоприемных колодцев

Измеритель: 1 колодец

Состав работ:

- Очистка водоприемных колодцев от мусора и наносного грунта вручную.

- Складирование мусора или погрузка в автотранспорт.

- Переходы.

| 27 | СРСд 01-01-020-1 | Очистка водоприемных колодцев | 1 колодец | 336,33 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 01-01-021. Ремонт водоприемных колодцев

Измеритель: 10 м2

Состав работ:

- Срубка поврежденного бетона.

- Приготовление бетонной смеси.

- Укладка бетона с устройством опалубки, разравнивание и уплотнение.

- Железнение отремонтированной поверхности.

| 28 | СРСд 01-01-021-1 | Ремонт водоприемных колодцев | 10 м2 | 7 447,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 01-01-022. Замена дефектных решеток водоприемных колодцев

Измеритель: 1 шт.

Состав работ:

- Снятие дефектной решетки.

- Установка новой решетки.

| 29 | СРСд 01-01-022-1 | Замена дефектных решеток водоприемных колодцев | 1 шт. | 6 110,18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 01-01-040. Скашивание травы мотокосилками у дорожных ограждений, дорожных знаков, сигнальных столбиков и опор освещения

Измеритель: 1000 м2

Состав работ

- Приведение агрегата в рабочее положение.

- Скашивание травы.

- Сгребание скошенной травы граблями.

- Относка травы на расстояние до 30 м с укладкой в копны.

| 30 | СРСд 01-01-040-1 | Скашивание травы мотокосилками у дорожных ограждений, дорожных знаков, | 1000 м2 | 1 820,44 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сигнальных столбиков и опор освещения |  |  |  |

Таблица 01-01-041. Ликвидация последствий оползня земполотна

Измеритель: 10м3

Состав работ:

- Засыпка ям с разбивкой комьев.

- Трамбование грунта ручной трамбовкой с поливкой воды при необходимости.

- Планировка поверхности.

- Переезды.

| 31 | СРСд 01-01-041-1 | Ликвидация последствий оползня земполотна, 1 группа грунта (дренирующий | 10 м3 | 12 358,35 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | грунт - песок) |  |  |  |
| 32 | СРСд 01-01-041-2 | Ликвидация последствий оползня земполотна, 2 группа грунта (дренирующий | 10 м3 | 12 745,69 |  |
|  |  | грунт - песок) |  |  |  |

Таблица 01-01-042. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3

Измеритель: 1000 м3

Состав работ:

- Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы.

- Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером.

- Содержание забойной дороги.

- Вспомогательные работы, выполняемые вручную, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой и т.д

| 33 | СРСд 01-01-042-1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с | 1000 м3 | 33 336,52 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ковшом вместимостью 0,65 | м3, группа грунтов 2 |  |  |  |

Таблица 01-01-043. Ремонт лотков и укрепление русел труб и малых мостов бетоном (Устранение повреждений ливневой канализации, быстротоков, лотков)

Измеритель: 10 м2

Состав работ:

- Срубка поврежденного бетона вручную.

- Приготовление бетонной смеси.

- Укладка и разравнивание бетонной смеси.

- Уплотнение ручной трамбовкой.

- Железнение бетонных поверхностей.

| 34 | СРСд 01-01-043-1 | Ремонт лотков и укрепление русел труб и малых мостов бетоном (Устранение | 10 м2 | 15 183,55 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | повреждений ливневой канализации, быстротоков, лотков). |  |  |  |

Дополнительные расценки для контракта по содержанию автодорог общего пользования местного значения Знаменского района на 2018 г.

|  |  |  |  | Стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм. | работы, |  |
|  |  |  |  | руб. (без НДС) |  |

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПОКРЫТИЯ

Таблица 01-02-001. Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи

Измеритель: 10000 м2

Состав работ:

для расценки 1:

- Очистка покрытия одним проходом по одному следу.

- Развороты в конце участка.

для расценки 2:

- Очистка покрытия одним проходом по одному следу.

- Развороты в конце участка.

- Наполнение цистерны водой

| 1 | СРСд 01-02-001-1 | Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными | 10000 м2 | 937,75 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | машинами мощностью от 210 | до 270 | л.с. без увлажнения |  |  |  |
| 2 | СРСд 01-02-001-2 | Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными | 10000 м2 | 1488,61 |  |
|  |  | машинами мощностью от 210 | до 270 | л.с. с увлажнением |  |  |  |

Таблица 01-02-002. Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги

Измеритель: 10000 м2

Состав работ:

- Сбор мусора и посторонних предметов.

- Складирование мусора.

- Переходы на другую сторону проезжей части.

- Пробег и маневрирование комбинированной дорожной машины для погрузки мусора.

- Погрузка мусора.

| 3 | СРСд 01-02-002-1 | Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги | 1 км | 469,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прохода |  |  |

Таблица 01-02-003. Россыпь и наметание каменной мелочи или высевок на места с избытком вяжущего вручную

Измеритель: 10000 м2

Состав работ:

- Россыпь каменной мелочи и разравнивание метлой.

- Установка и снятие ограждений.

| 4 | СРСд 01-02-003-1 | Россыпь и наметание каменной мелочи или высевок на места с избытком | 100 м2 | 467,55 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вяжущего вручную |  |  |  |

Таблица 01-02-004. Наметание каменной мелочи или высевок на места с избытком вяжущего механизированным способом

Измеритель: 10000 м2

Состав работ:

- Наметание материалов.

- Развороты в конце участка.

| 5 | СРСд 01-02-004-1 | Наметание каменной мелочи или высевок комбинированной дорожной | 10000 м2 | 44569,54 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | машиной |  |  |  |

Таблица 01-02-005. Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия

Измеритель: 100 м2

Состав работ:

- Разломка и обрубка краев выбоин.

- Очистка основания с продувкой сжатым воздухом.

- Подгрунтовка стенок и дна выбоины жидким битумом.

- Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.

- Уплотнение смеси.

- Уборка отходов.

- Разогревание битума.

- Установка и снятие ограждений.

- Переходы и перемещение машин.

| 6 |  | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий холодной асфальтобетонной |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СРСд 01-02-005-10 | смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением | 100 м2 | 159040,07 |  |
|  |  | катком, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2 |  |  |  |
| 7 | СРСд 01-02-005-12 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной | 100 м2 | 142910,71 |  |
|  |  | смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2 |  |  |  |
| 8 | СРСд 01-02-005-14 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной | 100 м2 | 132800,57 |  |
|  |  | смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2 |  |  |  |
| 9 | СРСд 01-02-005-17 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной | 100 м2 | 135600,29 |  |
|  |  | смесью толщиной слоя 80 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2 |  |  |  |
| 10 | СРСд 01-02-005-18 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной | 100 м2 | 119486,35 |  |
|  |  | смесью толщиной слоя 80 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2 |  |  |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой |  |  |  |
|  |  | асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия | 100 м2 |  |  |
| 11 | СРСд-01-02-05-1-1 | отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя до 50 |  | 98 826,46 |  |
|  |  | мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. Асфальтобетонная |  |  |  |
|  |  | смесь тип Б марка 2 |  |  |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой |  |  |  |
|  |  | асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия | 100 м2 |  |  |
| 12 | СРСд-01-02-05-1-2 | отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя до 50 |  | 96 612,46 |  |
|  |  | мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. Асфальтобетонная |  |  |  |
|  |  | смесь тип Б марка 3 |  |  |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой |  |  |  |
| 13 |  | асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия | 100 м2 |  |  |
|  | СРСд-01-02-05-1-3 | отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя до 50 |  | 95 825,28 |  |
|  |  | мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. Асфальтобетонная |  |  |  |
|  |  | смесь тип В марка 2 |  |  |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой |  |  |  |
| 14 |  | асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия | 100 м2 |  |  |
|  | СРСд-01-02-05-1-4 | отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя до 50 |  | 94 947,35 |  |
|  |  | мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. Асфальтобетонная |  |  |  |
|  |  | смесь тип В марка 3 |  |  |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой |  |  |  |
| 15 |  | асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия | 100 м2 |  |  |
|  | СРСд-01-02-05-1-5 | отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя до 50 |  | 98 802,91 |  |
|  |  | мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. Асфальтобетонная |  |  |  |
|  |  | смесь тип Г марка 2 |  |  |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой |  |  |  |
| 16 |  | асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия | 100 м2 |  |  |
|  | СРСд-01-02-05-1-6 | отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя до 50 |  | 96 681,38 |  |
|  |  | мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. Асфальтобетонная |  |  |  |
|  |  | смесь тип Г марка 3 |  |  |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой |  |  |  |
| 17 |  | асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия | 100 м2 |  |  |
|  | СРСд-01-02-05-1-7 | отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя до 50 |  | 89 154,03 |  |
|  |  | мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. пористого а/бетона |  |  |  |
|  |  | марки 1 |  |  |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой |  |  |  |
| 18 |  | асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия | 100 м2 |  |  |
|  | СРСд-01-02-05-1-8 | отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя до 50 |  | 87 775,64 |  |
|  |  | мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. пористого а/бетона |  |  |  |
|  |  | марки 2 |  |  |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой |  |  |  |
|  |  | асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия |  |  |  |
| 19 | СРСд 01-02-005-2-1 | отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя до 70 | 100 м2 | 107 033,37 |  |
|  |  | мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. Асфальтобетонная |  |  |  |
|  |  | смесь тип Б марка 2 |  |  |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой |  |  |  |
|  |  | асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия |  |  |  |
| 20 | СРСд 01-02-005-2-2 | отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя до 70 | 100 м2 | 103 933,76 |  |
|  |  | мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. Асфальтобетонная |  |  |  |
|  |  | смесь тип Б марка 3 |  |  |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой |  |  |  |
| 21 |  | асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия | 100 м2 |  |  |
|  | СРСд 01-02-005-2-3 | отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя до 70 |  | 103 167,58 |  |
|  |  | мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. Асфальтобетонная |  |  |  |
|  |  | смесь тип В марка 2 |  |  |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой |  |  |  |
|  |  | асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия |  |  |  |
| 22 | СРСд 01-02-005-2-4 | отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя до 70 | 100 м2 | 101 931,16 |  |
|  |  | мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. Асфальтобетонная |  |  |  |
|  |  | смесь тип В марка 3 |  |  |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой |  |  |  |
| 23 |  | асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия | 100 м2 |  |  |
|  | СРСд 01-02-005-2-5 | отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя до 70 |  | 107 074,39 |  |
|  |  | мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. Асфальтобетонная |  |  |  |
|  |  | смесь тип Г марка 2 |  |  |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой |  |  |  |
|  |  | асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия | 100 м2 |  |  |
| 24 | СРСд 01-02-005-2-6 | отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя до 70 |  | 104 100,63 |  |
|  |  | мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. Асфальтобетонная |  |  |  |
|  |  | смесь тип Г марка 3 |  |  |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой |  |  |  |
| 25 |  | асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия | 100 м2 |  |  |
|  | СРСд 01-02-005-2-7 | отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя до 70 |  | 93 271,43 |  |
|  |  | мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. пористого а/бетона |  |  |  |
|  |  | марки 1 |  |  |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой |  |  |  |
| 26 |  | асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия | 100 м2 |  |  |
|  | СРСд 01-02-005-2-8 | отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя до 70 |  | 91 617,35 |  |
|  |  | мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. пористого а/бетона |  |  |  |
|  |  | марки 2 |  |  |  |
| 27 |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей | 100 м2 |  |  |
|  | СРСд 01-02-005-19 | асфальтобетонной смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта |  | 80 364,32 |  |
|  |  | в одном месте до 5 м2. Асфальтобетонная смесь тип Б марка 2 |  |  |  |
| 28 |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей | 100 м2 |  |  |
|  | СРСд 01-02-005-20 | асфальтобетонной смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта |  | 78 150,80 |  |
|  |  | в одном месте до 5 м2. Асфальтобетонная смесь тип Б марка 3 |  |  |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей |  |  |  |
| 29 | СРСд 01-02-005-21 | асфальтобетонной смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта | 100 м2 | 77 363,58 |  |
|  |  | в одном месте до 5 м2. Асфальтобетонная смесь тип В марка 2 |  |  |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей |  |  |  |
| 30 | СРСд 01-02-005-22 | асфальтобетонной смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта | 100 м2 | 76 485,69 |  |
|  |  | в одном месте до 5 м2. Асфальтобетонная смесь тип В марка 3 |  |  |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей |  |  |  |
| 31 | СРСд 01-02-005-23 | асфальтобетонной смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта | 100 м2 | 80 341,10 |  |
|  |  | в одном месте до 5 м2. Асфальтобетонная смесь тип Г марка 2 |  |  |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей |  |  |  |
| 32 | СРСд 01-02-005-24 | асфальтобетонной смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта | 100 м2 | 78 219,35 |  |
|  |  | в одном месте до 5 м2. Асфальтобетонная смесь тип Г марка 3 |  |  |  |
| 33 |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей | 100 м2 |  |  |
|  | СРСд 01-02-005-25 | асфальтобетонной смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта |  | 70 692,07 |  |
|  |  | в одном месте до 5 м2. пористого а/бетона марки 1 |  |  |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей |  |  |  |
| 34 | СРСд 01-02-005-26 | асфальтобетонной смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта | 100 м2 | 69 313,32 |  |
|  |  | в одном месте до 5 м2. пористого а/бетона марки 2 |  |  |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей |  |  |  |
| 35 | СРСд 01-02-005-27 | асфальтобетонной смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта | 100 м2 | 70 260,87 |  |
|  |  | в одном месте до 25 м2. Асфальтобетонная смесь тип Б марка 2 |  |  |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей | 100 м2 |  |  |
| 36 | СРСд 01-02-005-28 | асфальтобетонной смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта |  | 68 047,35 |  |
|  |  | в одном месте до 25 м2. Асфальтобетонная смесь тип Б марка 3 |  |  |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей | 100 м2 |  |  |
| 37 | СРСд 01-02-005-29 | асфальтобетонной смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта |  | 67 260,13 |  |
|  |  | в одном месте до 25 м2. Асфальтобетонная смесь тип В марка 2 |  |  |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей | 100 м2 |  |  |
| 38 | СРСд 01-02-005-30 | асфальтобетонной смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта |  | 66 382,24 |  |
|  |  | в одном месте до 25 м2. Асфальтобетонная смесь тип В марка 3 |  |  |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей | 100 м2 |  |  |
| 39 | СРСд 01-02-005-31 | асфальтобетонной смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта |  | 70 237,65 |  |
|  |  | в одном месте до 25 м2. Асфальтобетонная смесь тип Г марка 2 |  |  |  |
| 40 |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей | 100 м2 |  |  |
|  | СРСд 01-02-005-32 | асфальтобетонной смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта |  | 68 115,90 |  |
|  |  | в одном месте до 25 м2. Асфальтобетонная смесь тип Г марка 3 |  |  |  |
| 41 |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей |  |  |  |
|  | СРСд 01-02-005-33 | асфальтобетонной смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта | 100 м2 | 59 761,60 |  |
|  |  | в одном месте до 25 м2. пористого а/бетона марки 1 |  |  |  |
| 42 |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей |  |  |  |
|  | СРСд 01-02-005-34 | асфальтобетонной смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта |  | 59 209,88 |  |
|  |  | в одном месте до 25 м2. пористого а/бетона марки 2 |  |  |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей | 100 м2 |  |  |
| 43 | СРСд 01-02-005-35 | асфальтобетонной смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта |  | 106 718,64 |  |
|  |  | в одном месте до 5 м2. Асфальтобетонная смесь тип Б марка 2 |  |  |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей | 100 м2 |  |  |
| 44 | СРСд 01-02-005-36 | асфальтобетонной смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта |  | 103 619,49 |  |
|  |  | в одном месте до 5 м2. Асфальтобетонная смесь тип Б марка 3 |  |  |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей | 100 м2 |  |  |
| 45 | СРСд 01-02-005-37 | асфальтобетонной смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта |  | 102 853,28 |  |
|  |  | в одном месте до 5 м2. Асфальтобетонная смесь тип В марка 2 |  |  |  |
| 46 |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей | 100 м2 |  |  |
|  | СРСд 01-02-005-38 | асфальтобетонной смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта |  | 101 616,05 |  |
|  |  | в одном месте до 5 м2. Асфальтобетонная смесь тип В марка 3 |  |  |  |
| 47 |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей | 100 м2 |  |  |
|  | СРСд 01-02-005-39 | асфальтобетонной смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта |  | 106 759,55 |  |
|  |  | в одном месте до 5 м2. Асфальтобетонная смесь тип Г марка 2 |  |  |  |
| 48 |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей | 100 м2 |  |  |
|  | СРСд 01-02-005-40 | асфальтобетонной смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта |  | 103 786,45 |  |
|  |  | в одном месте до 5 м2. Асфальтобетонная смесь тип Г марка 3 |  |  |  |
| 49 |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей | 100 м2 |  |  |
|  | СРСд 01-02-005-41 | асфальтобетонной смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта |  | 92 956,59 |  |
|  |  | в одном месте до 5 м2. пористого а/бетона марки 1 |  |  |  |
| 50 |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей | 100 м2 |  |  |
|  | СРСд 01-02-005-42 | асфальтобетонной смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта |  | 91 302,53 |  |
|  |  | в одном месте до 5 м2. пористого а/бетона марки 2 |  |  |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей | 100 м2 |  |  |
| 51 | СРСд 01-02-005-43 | асфальтобетонной смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта |  | 93 382,26 |  |
|  |  | в одном месте до 25 м2. Асфальтобетонная смесь тип Б марка 2 |  |  |  |
| 52 |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей | 100 м2 |  |  |
|  | СРСд 01-02-005-44 | асфальтобетонной смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта |  | 90 283,12 |  |
|  |  | в одном месте до 25 м2. Асфальтобетонная смесь тип Б марка 3 |  |  |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей | 100 м2 |  |  |
| 53 | СРСд 01-02-005-45 | асфальтобетонной смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта |  | 89 516,90 |  |
|  |  | в одном месте до 25 м2. Асфальтобетонная смесь тип В марка 2 |  |  |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей | 100 м2 |  |  |
| 54 | СРСд 01-02-005-46 | асфальтобетонной смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта |  | 88 279,68 |  |
|  |  | в одном месте до 25 м2. Асфальтобетонная смесь тип В марка 3 |  |  |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей | 100 м2 |  |  |
| 55 | СРСд 01-02-005-47 | асфальтобетонной смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта |  | 93 423,17 |  |
|  |  | в одном месте до 25 м2. Асфальтобетонная смесь тип Г марка 2 |  |  |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей | 100 м2 |  |  |
| 56 | СРСд 01-02-005-48 | асфальтобетонной смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта |  | 90 450,07 |  |
|  |  | в одном месте до 25 м2. Асфальтобетонная смесь тип Г марка 3 |  |  |  |
| 57 |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей |  |  |  |
|  | СРСд 01-02-005-49 | асфальтобетонной смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта | 100 м2 | 79 620,21 |  |
|  |  | в одном месте до 25 м2. пористого а/бетона марки 1 |  |  |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей |  |  |  |
| 58 | СРСд 01-02-005-50 | асфальтобетонной смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта | 100 м2 | 77 966,16 |  |
|  |  | в одном месте до 25 м2. пористого а/бетона марки 2 |  |  |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой |  |  |  |
| 59 | СРСд 01-02-006-2-1 | асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, | 100 м2 | 89 305,46 |  |
|  |  | толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. |  |  |  |
|  |  | Асфальтобетонная смесь тип Б марка 2 |  |  |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой |  |  |  |
| 60 | СРСд 01-02-006-2-2 | асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, | 100 м2 | 87 091,46 |  |
|  |  | толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. |  |  |  |
|  |  | Асфальтобетонная смесь тип Б марка 3 |  |  |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой |  |  |  |
| 61 | СРСд 01-02-006-2-3 | асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, | 100 м2 | 86 304,28 |  |
|  |  | толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. |  |  |  |
|  |  | Асфальтобетонная смесь тип В марка 2 |  |  |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой |  |  |  |
| 62 | СРСд 01-02-006-2-4 | асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, | 100 м2 | 85 426,34 |  |
|  |  | толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. |  |  |  |
|  |  | Асфальтобетонная смесь тип В марка 3 |  |  |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой |  |  |  |
| 63 | СРСд 01-02-006-2-5 | асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, | 100 м2 | 89 281,91 |  |
|  |  | толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. |  |  |  |
|  |  | Асфальтобетонная смесь тип Г марка 2 |  |  |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой |  |  |  |
| 64 | СРСд 01-02-006-2-6 | асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, | 100 м2 | 87 160,38 |  |
|  |  | толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. |  |  |  |
|  |  | Асфальтобетонная смесь тип Г марка 3 |  |  |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой |  |  |  |
| 65 | СРСд 01-02-006-2-7 | асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, | 100 м2 | 79 633,03 |  |
|  |  | толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. |  |  |  |
|  |  | пористого а/бетона марки 1 |  |  |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой |  |  |  |
| 66 | СРСд 01-02-006-2-8 | асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, | 100 м2 | 78 254,63 |  |
|  |  | толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. |  |  |  |
|  |  | пористого а/бетона марки 2 |  |  |  |

|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | СРСд 01-02-006-2-9 | асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, | 100 м2 | 96 592,05 |  |
|  |  | толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. |  |  |  |
|  |  | Асфальтобетонная смесь тип Б марка 2 |  |  |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой |  |  |  |
| 68 | СРСд 01-02-006-2-10 | асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, | 100 м2 | 93 492,44 |  |
|  |  | толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. |  |  |  |
|  |  | Асфальтобетонная смесь тип Б марка 3 |  |  |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой |  |  |  |
| 69 | СРСд 01-02-006-2-11 | асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, | 100 м2 | 92 726,26 |  |
|  |  | толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. |  |  |  |
|  |  | Асфальтобетонная смесь тип В марка 2 |  |  |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой |  |  |  |
| 70 | СРСд 01-02-006-2-12 | асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, | 100 м2 | 91 489,84 |  |
|  |  | толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. |  |  |  |
|  |  | Асфальтобетонная смесь тип В марка 3 |  |  |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой |  |  |  |
| 71 | СРСд 01-02-006-2-13 | асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, | 100 м2 | 96 633,06 |  |
|  |  | толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. |  |  |  |
|  |  | Асфальтобетонная смесь тип Г марка 2 |  |  |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой |  |  |  |
| 72 | СРСд 01-02-006-2-14 | асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, | 100 м2 | 93 659,29 |  |
|  |  | толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. |  |  |  |
|  |  | Асфальтобетонная смесь тип Г марка 3 |  |  |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой |  |  |  |
| 73 | СРСд 01-02-006-2-15 | асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, | 100 м2 | 82 830,10 |  |
|  |  | толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. |  |  |  |
|  |  | пористого а/бетона марки 1 |  |  |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой |  |  |  |
| 74 | СРСд 01-02-006-2-16 | асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, | 100 м2 | 81 176,03 |  |
|  |  | толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. |  |  |  |
|  |  | пористого а/бетона марки 2 |  |  |  |
|  | Таблица 01-02-006. | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |

- Очистка выбоины от грязи и пыли.

- Подгрунтовка стенок и дна выбоины жидким битумом.

- Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.

- Уплотнение смеси.

- Уборка отходов.

- Разогревание битума.

- Установка и снятие ограждений.

- Переходы.

| 75 |  | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий холодной асфальтобетонной |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СРСд 01-02-006-10 | смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 50 мм, площадь | 100 м2 | 149541,45 |  |
|  |  | ремонта в одном месте до 1 м2 |  |  |  |

Таблица 01-02-007. Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий без уплотнения материалов

Измеритель: 100 м2

Состав работ:

для расценок 1,2:

- Разломка и обрубка краев выбоин.

- Очистка выбоин с продувкой сжатым воздухом.

- Установка термоса-бункера в рабочее положение.

- Укладка и разравнивание литой асфальтобетонной смеси.

- Посыпка высевками и затирка райбовкой.

- Уборка отходов.

- Установка и снятие ограждений.

- Переходы и перемещение машин.

- Загрузка материалов.

- Пробег термоса-бункера.

для расценок 7,8:

- Очистка выбоин с продувкой сжатым воздухом.

- Подгрунтовка поверхности битумной эмульсией.

- Заполнение выбоины щебнем, обработанным битумной эмульсией.

- Посыпка белым щебнем.

- Уборка отходов.

- Установка и снятие ограждений.

- Переходы и перемещение машин.

- Загрузка материалов.

| 76 |  | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий литым асфальтом, толщина |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СРСд 01-02-007-1 | слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2, средняя дальность возки | 100 м2 | 93260,80 |  |
|  |  | литого асфальта до 50 км |  |  |  |
| 77 |  | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий литым асфальтом, толщина |  |  |  |
|  | СРСд 01-02-007-2 | слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2, средняя дальность возки | 100 м2 | 100580,73 |  |
|  |  | литого асфальта до 100 км |  |  |  |
| 78 | СРСд 01-02-007-7 | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным | 100 м2 | 66367,72 |  |
|  |  | методом, толщина слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2 |  |  |  |
| 79 | СРСд 01-02-007-8 | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным | 100 м2 | 56273,52 |  |
|  |  | методом, толщина слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2 |  |  |  |

Таблица 01-02-008. Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии механизированным способом

Измеритель: 100 м трещин

Состав работ:

- Очистка трещин металлическими крючками, щетками и продувка воздухом.

- Разогрев битума в передвижном котле и приготовление разжиженного битума.

- Смазка стенок трещин жидким битумом.

- Заполнение трещин битумом.

- Засыпка трещин высевками или песком.

- Перемещение котла и материалов в процессе работы.

- Установка и снятие ограждений.

- Переходы.

| 80 | СРСд 01-02-008-1 | Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии с применением заливщика | 100 м | 2530,31 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | швов на базе автомобиля | трещин |  |  |

Таблица 01-02-009. Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии вручную

Измеритель: 100 м трещин

Состав работ:

- Очистка трещин металлическими крючками, щетками и продувка воздухом.

- Разогрев битума в передвижном котле и приготовление разжиженного битума.

- Смазка стенок трещин жидким битумом.

- Заполнение трещин битумом.

- Засыпка трещин высевками или песком.

- Перемещение котла и материалов в процессе работы.

- Установка и снятие ограждений.

- Переходы.

| 81 | СРСд 01-02-009-1 | Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии вручную | 100 м | 5327,16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | трещин |  |  |

Таблица 01-02-010. Ямочный ремонт цементобетонных покрытий асфальтобетонной смесью

Измеритель: 100 м2

Состав работ:

- Обрубка краев выбоин с приданием прямоугольного очертания и удалением остатков бетона.

- Очистка выбоин с продувкой сжатым воздухом.

- Подгрунтовка поверхности жидким битумом.

- Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.

- Уплотнение смеси ручными трамбовками.

- Уборка отходов.

- Разогревание битума.

- Установка и снятие ограждений.

- Переходы.

| 82 | СРСд 01-02-010-1 | Ямочный ремонт цементобетонных покрытий горячей асфальтобетонной | 100 м2 | 171419,36 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | смесью, глубина выбоин до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2 |  |  |  |

Таблица 01-02-012. Заделка трещин и швов в цементобетонных покрытиях

Измеритель: 100 м трещин

Состав работ:

- Загрузка и разогревание битумных материалов.

- Выравнивание (обрубка) краев швов и трещин.

- Очистка швов и трещин с продувкой сжатым воздухом.

- Подгрунтовка поверхности жидким битумом.

- Заполнение швов и трещин мастикой.

- Посыпка поверхности песком.

- Уборка отходов.

- Установка и снятие ограждений.

- Переходы.

| 83 | СРСд 01-02-012-1 | Заделка трещин и швов в цементобетонных покрытиях вручную | 100 м | 30 089,69 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | трещин |  |  |

Таблица 01-02-013. Ямочный ремонт покрытий , обработанных вяжущими материалами

Измеритель: 100 м2

Состав работ:

- Кирковка или обрубка краев выбоины.

- Очистка выбоины от пыли, грязи и вскиркованной массы.

- Разогрев битума.

- Подгрунтовка поверхности жидким битумом.

- Укладка черного щебня.

- Уплотнение трамбованием.

- Установка и снятие ограждений.

- Переходы.

| 84 | СРСд 01-02-013-2 | Ямочный ремонт покрытий из черного щебня горячим способом | 100 м2 | 74 857,62 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 01-02-014. Ямочный ремонт гравийных и щебеночных покрытий

Измеритель: 100 м2

Состав работ:

- Очистка поверхности от пыли и грязи.

- Разломка покрытия.

- Удаление вскиркованного материала и просеивание на грохоте.

- Укладка и планировка гравия и щебня.

- Уплотнение ручной трамбовкой.

- Установка и снятие ограждений.

- Переходы.

| 85 | СРСд 01-02-014-2 | Ямочный ремонт щебеночных покрытий | 100 м2 | 53 992,55 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 01-02-015. Очистка покрытий перед работами по их восстановлению и обеспыливанию

Измеритель: 10000 м2

Состав работ:

- Очистка поверхности от пыли и грязи.

- Развороты в конце участка.

| 86 | СРСд 01-02-015-1 | Очистка покрытий перед работами по их восстановлению и обеспыливанию | 10000 м2 | 9 154,25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | поливомоечной машиной (КДМ) |  |  |  |
|  | Таблица 01-02-016. Планировка проезжей части гравийных дорог |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м2 |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |

- Приведение агрегата в рабочее положение.

- Ремонтная планировка со срезкой бугров и засыпкой выбоин.

- Повороты машины в конце участка.

- Установка и снятие ограждений.

| 87 | СРСд 01-02-016-1 | Планировка проезжей части гравийных (щебеночных) дорог автогрейдером | 1000 м2 | 341,05 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 01-02-017. Восстановление профиля гравийных и грунтовых дорог без добавления нового материала

Измеритель: 1000 м2

Состав работ:

- Разломка и кирковка покрытия.

- Срезка бугров и засыпка выбоин.

- Восстановление поперечного профиля.

- Укатка покрытия с поливкой водой.

- Развороты в конце участка.

- Установка и снятие ограждений.

| 88 | СРСд 01-02-017-1 | Восстановление профиля гравийных (щебеночных) дорог без добавления | 1000 м2 | 31 117,93 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нового материала |  |  |  |

Таблица 01-02-018. Восстановление профиля гравийных и щебеночных дорог с добавлением нового материала

Измеритель: 1000 м2

Состав работ:

- Разломка и кирковка покрытия.

- Перемещение дополнительного материала с обочины и разравнивание его по ширине дороги.

- Перемешивание вскиркованного и добавленного материала со сбором в мерный валик.

- Разравнивание материала из валика по ширине дороги и планировка покрытия.

- Укатка покрытия с поливкой водой.

- Установка и снятие ограждений.

| 89 | СРСд 01-02-018-2 | Восстановление профиля щебеночных дорог с добавлением нового материала | 1000 м2 | 54 056,96 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 01-02-020. Доставка материалов к месту работы технологическими машинами

Измеритель: 10 км расстояния доставки

Состав работ:

- Порожний пробег к месту загрузки.

- Перемещение груженой машины к месту работы.

- Маневрирование.

Доставка материалов к месту работы установками для ремонта покрытий

90	СРСд 01-02-020-3 расстояни 1 600,48 струйно-инъекционным методом на базе автомобиля доставки

Таблица 01-02-040. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования

Измеритель: 100 м2

Состав работ:

- Приведение фрезы в рабочее положение.

- Фрезерование асфальтобетонных покрытий с перемещением материала в отвал или погрузкой в транспортные средства.

- Замена резцов.

- Приведение фрезы в транспортное положение.

| 91 |  | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СРСд 01-02-040-1 | холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 5 | 100 м2 | 17 016,28 |  |
|  |  | см |  |  |  |
| 92 |  | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом |  |  |  |
|  | СРСд 01-02-040-2 | холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя | 100 м2 | 28 328,31 |  |
|  |  | 10 см |  |  |  |
| 93 |  | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом |  |  |  |
|  | СРСд 01-02-040-3 | холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя 5 | 100 м2 | 8 970,02 |  |
|  |  | см |  |  |  |

Таблица 01-02-041. Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами

Измеритель: 100 м2

Состав работ:

- Приведение фрезы в рабочее положение

- Приведение агрегата в рабочее положение

- Груженый пробег

- Очистка основания

- Розлив вяжущих материалов

- Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке

- Укатка

- Вырубка образцов и заделка вырубок

- Уход за покрытием

| 94 |  | Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СРСд 01-02-041-1 | грунтами (в т.ч. разборка существующего покрытия, устройство покрытия из | 100 м2 | 6651,796 |  |
|  |  | щебня М 1200 толщиной слоя 15 см) |  |  |  |
| 95 |  | Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми |  |  |  |
|  | СРСд 01-02-041-2 | грунтами (в т.ч. разборка существующего покрытия, устройство покрытия из | 100 м2 | 63 402,43 |  |
|  |  | щебня М 600 толщиной слоя 15 см) |  |  |  |
|  |  | Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми | и слабыми |  |  |  |
| 96 |  | грунтами ( в т.ч. разборка существующей дорожной одежды, устройство | 100 м2 |  |  |
|  | СРСд 01-02-041-5 | основания из песка, основания из щебня М 1200 толщиной слоя 15 см, |  | 144 823,99 |  |
|  |  | покрытия из а/бетона толщиной слоя 7 см) Асфальтобетонная смесь тип Б |  |  |  |
|  |  | марка 2 |  |  |  |  |
|  |  | Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми | и слабыми |  |  |  |
| 97 |  | грунтами ( в т.ч. разборка существующей дорожной одежды, устройство | 100 м2 |  |  |
|  | СРСд 01-02-041-6 | основания из песка, основания из щебня М 1200 толщиной слоя 15 см, |  | 141 263,31 |  |
|  |  | покрытия из а/бетона толщиной слоя 7 см) Асфальтобетонная смесь тип Б |  |  |  |
|  |  | марка 3 |  |  |  |  |
|  |  | Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми | и слабыми |  |  |  |
| 98 |  | грунтами ( в т.ч. разборка существующей дорожной одежды, устройство | 100 м2 |  |  |
|  | СРСд 01-02-041-7 | основания из песка, основания из щебня М 1200 толщиной слоя 15 см, |  | 140 685,83 |  |
|  |  | покрытия из а/бетона толщиной слоя 7 см) Асфальтобетонная смесь тип В |  |  |  |
|  |  | марка 2 |  |  |  |  |
|  |  | Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми | и слабыми |  |  |  |
| 99 |  | грунтами ( в т.ч. разборка существующей дорожной одежды, устройство | 100 м2 |  |  |
|  | СРСд 01-02-041-8 | основания из песка, основания из щебня М 1200 толщиной слоя 15 см, |  | 139 447,95 |  |
|  |  | покрытия из а/бетона толщиной слоя 7 см) Асфальтобетонная смесь тип В |  |  |  |
|  |  | марка 3 |  |  |  |  |
|  |  | Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми | и слабыми |  |  |  |
| 100 |  | грунтами ( в т.ч. разборка существующей дорожной одежды, устройство | 100 м2 |  |  |
|  | СРСд 01-02-041-9 | основания из песка, основания из щебня М 1200 толщиной слоя 15 см, |  | 144 339,89 |  |
|  |  | покрытия из а/бетона толщиной слоя 7 см) Асфальтобетонная смесь тип Г |  |  |  |
|  |  | марка 2 |  |  |  |  |
|  |  | Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми | и слабыми |  |  |  |
| 101 |  | грунтами ( в т.ч. разборка существующей дорожной одежды, устройство | 100 м2 |  |  |
|  | СРСд 01-02-041-10 | основания из песка, основания из щебня М 1200 толщиной слоя 15 см, |  | 141 375,20 |  |
|  |  | покрытия из а/бетона толщиной слоя 7 см) Асфальтобетонная смесь тип Г |  |  |  |
|  |  | марка 3 |  |  |  |  |
|  |  | Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми | и слабыми |  |  |  |
| 102 | СРСд 01-02-041-11 | грунтами ( в т.ч. разборка существующего покрытия, устройство основания из | 100 м2 | 108 043,76 |  |
|  |  | щебня М 600 толщиной слоя 12 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 5 см) |  |  |  |
|  |  | Асфальтобетонная смесь тип Б марка 2 |  |  |  |  |
|  |  | Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми | и слабыми |  |  |  |
| 103 | СРСд 01-02-041-12 | грунтами ( в т.ч. разборка существующего покрытия, устройство основания из | 100 м2 | 105 833,45 |  |
|  |  | щебня М 600 толщиной слоя 12 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 5 см) |  |  |  |
|  |  | Асфальтобетонная смесь тип Б марка 3 |  |  |  |  |
|  |  | Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми | и слабыми |  |  |  |
| 104 | СРСд 01-02-041-13 | грунтами ( в т.ч. разборка существующего покрытия, устройство основания из | 100 м2 | 104 374,09 |  |
|  |  | щебня М 600 толщиной слоя 12 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 5 см) |  |  |  |
|  |  | Асфальтобетонная смесь тип В марка 2 |  |  |  |  |
|  |  | Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми | и слабыми |  |  |  |
| 105 | СРСд 01-02-041-14 | грунтами ( в т.ч. разборка существующего покрытия, устройство основания из | 100 м2 | 103 512,94 |  |
|  |  | щебня М 600 толщиной слоя 12 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 5 см) |  |  |  |
|  |  | Асфальтобетонная смесь тип В марка 3 |  |  |  |  |
|  |  | Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми | и слабыми |  |  |  |
| 106 | СРСд 01-02-041-15 | грунтами ( в т.ч. разборка существующего покрытия, устройство основания из | 100 м2 | 107 027,92 |  |
|  |  | щебня М 600 толщиной слоя 12 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 5 см) |  |  |  |
|  |  | Асфальтобетонная смесь тип Г марка 2 |  |  |  |  |
|  |  | Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми | и слабыми |  |  |  |
| 107 | СРСд 01-02-041-16 | грунтами ( в т.ч. разборка существующего покрытия, устройство основания из | 100 м2 | 105 887,82 |  |
|  |  | щебня М 600 толщиной слоя 12 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 5 см) |  |  |  |
|  |  | Асфальтобетонная смесь тип Г марка 3 |  |  |  |  |

Таблица 01-02-043. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий

Измеритель: 1000 м2

Состав работ:

- Очистка оснований.

- Розлив вяжущих материалов.

03 Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке

- Укатка.

- Вырубка образцов и заделка вырубок.

| 108 |  | Восстановление изношенных слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СРСд 01-02-043-6 | участках длиной до 100 м (толщина слоя 5 см) горячей а/бетонной смесью тип | 1000 м2 | 500 265,36 |  |
|  |  | Б марка 1 |  |  |  |
| 109 |  | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на | 1000 м2 |  |  |
|  | СРСд 01-02-043-7 | отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 3 см) Асфальтобетонная |  | 364 873,25 |  |
|  |  | смесь тип Б марка 2 |  |  |  |
| 110 |  | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на | 1000 м2 |  |  |
|  | СРСд 01-02-043-8 | отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 3 см) Асфальтобетонная |  | 351 515,43 |  |
|  |  | смесь тип Б марка 3 |  |  |  |
| 111 |  | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на | 1000 м2 |  |  |
|  | СРСд 01-02-043-9 | отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 3 см) Асфальтобетонная |  | 346 766,12 |  |
|  |  | смесь тип В марка 2 |  |  |  |
| 112 |  | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на | 1000 м2 |  |  |
|  | СРСд 01-02-043-10 | отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 3 см) Асфальтобетонная |  | 341 469,25 |  |
|  |  | смесь тип В марка 3 |  |  |  |
| 113 |  | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на | 1000 м2 |  |  |
|  | СРСд 01-02-043-11 | отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 3 см) Асфальтобетонная |  | 357 983,75 |  |
|  |  | смесь тип Г марка 2 |  |  |  |
| 114 |  | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на | 1000 м2 |  |  |
|  | СРСд 01-02-043-12 | отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 3 см) Асфальтобетонная |  | 345 309,00 |  |
|  |  | смесь тип Г марка 3 |  |  |  |
| 115 |  | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на | 1000 м2 |  |  |
|  | СРСд 01-02-043-13 | отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 3,5 см) Асфальтобетонная |  | 408 834,21 |  |
|  |  | смесь тип Б марка 2 |  |  |  |
| 116 |  | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на | 1000 м2 |  |  |
|  | СРСд 01-02-043-14 | отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 3,5 см) Асфальтобетонная |  | 393 243,94 |  |
|  |  | смесь тип Б марка 3 |  |  |  |
| 117 |  | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на | 1000 м2 |  |  |
|  | СРСд 01-02-043-15 | отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 3,5 см) Асфальтобетонная |  | 387 700,89 |  |
|  |  | смесь тип В марка 2 |  |  |  |
| 118 |  | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на | 1000 м2 |  |  |
|  | СРСд 01-02-043-16 | отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 3,5 см) Асфальтобетонная |  | 381 518,78 |  |
|  |  | смесь тип В марка 3 |  |  |  |
| 119 |  | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на | 1000 м2 |  |  |
|  | СРСд 01-02-043-17 | отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 3,5 см) Асфальтобетонная |  | 405 756,18 |  |
|  |  | смесь тип Г марка 2 |  |  |  |
| 120 |  | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на | 1000 м2 |  |  |
|  | СРСд 01-02-043-18 | отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 3,5 см) Асфальтобетонная |  | 390 959,91 |  |
|  |  | смесь тип Г марка 3 |  |  |  |
| 121 |  | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на | 1000 м2 |  |  |
|  | СРСд 01-02-043-19 | отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 4 см) Асфальтобетонная |  | 452 570,28 |  |
|  |  | смесь тип Б марка 2 |  |  |  |
| 122 |  | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на | 1000 м2 |  |  |
|  | СРСд 01-02-043-20 | отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 4 см) Асфальтобетонная |  | 434 747,56 |  |
|  |  | смесь тип Б марка 3 |  |  |  |
| 123 |  | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на | 1000 м2 |  |  |
|  | СРСд 01-02-043-21 | отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 4 см) Асфальтобетонная |  | 428 410,76 |  |
|  |  | смесь тип В марка 2 |  |  |  |
| 124 |  | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на | 1000 м2 |  |  |
|  | СРСд 01-02-043-22 | отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 4 см) Асфальтобетонная |  | 421 343,41 |  |
|  |  | смесь тип В марка 3 |  |  |  |
| 125 |  | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на | 1000 м2 |  |  |
|  | СРСд 01-02-043-23 | отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 4 см) Асфальтобетонная |  | 449 106,82 |  |
|  |  | смесь тип Г марка 2 |  |  |  |
| 126 |  | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на | 1000 м2 |  |  |
|  | СРСд 01-02-043-24 | отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 4 см) Асфальтобетонная |  | 432 189,02 |  |
|  |  | смесь тип Г марка 3 |  |  |  |
| 127 |  | Восстановление изношенных слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных | 1000 м2 |  |  |
|  | СРСд 01-02-043-25 | участках длиной до 100 м (толщина слоя 5 см) Асфальтобетонная смесь тип Б |  | 540 042,43 |  |
|  |  | марка 2 |  |  |  |
| 128 |  | Восстановление изношенных слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных | 1000 м2 |  |  |
|  | СРСд 01-02-043-26 | участках длиной до 100 м (толщина слоя 5 см) Асфальтобетонная смесь тип Б |  | 517 754,83 |  |
|  |  | марка 3 |  |  |  |
| 129 |  | Восстановление изношенных слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных | 1000 м2 |  |  |
|  | СРСд 01-02-043-27 | участках длиной до 100 м (толщина слоя 5 см) Асфальтобетонная смесь тип В |  | 509 830,53 |  |
|  |  | марка 2 |  |  |  |
| 130 |  | Восстановление изношенных слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных | 1000 м2 |  |  |
|  | СРСд 01-02-043-28 | участках длиной до 100 м (толщина слоя 5 см) Асфальтобетонная смесь тип В |  | 500 992,70 |  |
|  |  | марка 3 |  |  |  |
| 131 |  | Восстановление изношенных слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных | 1000 м2 |  |  |
|  | СРСд 01-02-043-29 | участках длиной до 100 м (толщина слоя 5 см) Асфальтобетонная смесь тип Г |  | 528 034,81 |  |
|  |  | марка 2 |  |  |  |
| 132 | Восстановление изношенных слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных | 1000 м2 |  |  |
|  | СРСд 01-02-043-30 участках длиной до 100 м (толщина слоя 5 см) Асфальтобетонная смесь тип Г |  | 514 647,26 |  |

марка 3

Таблица 01-02-044. Восстановление деформационных швов

Измеритель: 100 м шва

Состав работ:

- Очистка полосы покрытия.

- Разметка линий расположения шва.

- Нарезка швов.

- Укладка полиуретанового шнура.

- Разогревание мастики.

- Заполнение швов битумной мастикой.

| 133 | СРСд 01-02-044-1 | Восстановление деформационных швов | 100 м шва | 59 072,17 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 01-02-045. Поверхностная обработка битумной эмульсией с применением мытого щебня

Измеритель: 1000 м2

Состав работ:

- Очистка покрытия с увлажнением.

- Розлив битумной эмульсии.

- Россыпь мытого щебня.

- Укатка.

- Уход за покрытием.

| 134 | СРСд 01-02-045-1 | Поверхностная обработка битумной эмульсией с применением мытого щебня | 1000 м2 | 76 662,87 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 01-02-046. Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным покрытием с расходом щебня до 300 м3 на 1 км

Измеритель: 1 км

Состав работ:

- Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой.

- Россыпь и разравнивание материалов.

- Уплотнение россыпей с поливкой водой.

| 135 |  | Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СРСд 01-02-046-1 | автомобильных дорог с щебеночным покрытием с расходом щебня до 300 м3 | 1 км | 589 421,56 |  |
|  |  | на 1 км |  |  |  |

Таблица 01-02-047. Устройство защитного слоя, слоя износа дорожного покрытия

Измеритель: 1000 м2

Состав работ:

- Очистка оснований.

- Розлив вяжущих материалов.

03 Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке.

- Укатка.

- Вырубка образцов и заделка вырубок.

| 136 | СРСд 01-02-047-1 | Устройство защитного слоя, слоя износа дорожного покрытия (толщина слоя | 1000 м2 | 375 134,75 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3,5 см) |  |  |  |
| 137 | СРСд 01-02-047-2 | Устройство защитного слоя, слоя износа дорожного покрытия из | 100 тн | 430 327,50 |  |
|  |  | асфальтобетона |  |  |  |
| 138 | СРСд 01-02-047-3 | Устройство защитного слоя, слоя износа дорожного покрытия из | 100 тн | 440 689,65 |  |
|  |  | асфальтобетона тип Б марка 1 |  |  |  |
| 139 | СРСд 01-02-047-4 | Устройство защитного слоя, слоя износа дорожного покрытия из | 100 тн | 451 015,34 |  |
|  |  | асфальтобетона тип Г марка 2 |  |  |  |
| 140 | СРСд 01-02-048-1 | Утилизация мусора на полигонах | тн | 60,81 |  |
| 141 | СРСд 01-02-048-2 | Утилизация мусора на полигонах | м3 | 110,5652 |  |
| 142 | СРСд 01-02-048-3 | Вывозка мусора для утилизации на полигоны на расстояние до 10 | 100 тн | 19 532,67 |  |
|  |  | км |  |  |  |
| 143 | СРСд 01-02-049-1 | Устранение сколов и обломов плит цементобетонных покрытий | 10 м2 | 16 269,67 |  |
| 144 | СРСд 01-02-049-2 | Замена отдельных плит цементобетонных покрытий | м2 | 3 150,00 |  |
| 145 | СРСд 01-02-049-3 | Подъемка и выравнивание отдельных плит цементобетонных | м2 | 552,83 |  |
|  |  | покрытий |  |  |  |
|  | Таблица 01-02-050. Обеспыливание проезжей части |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м2 |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |

- обеспыливание асфальтового покрытия

| 146 | СРСд 01-02-050-1 | Обеспыливание проезжей части автомобильных дорог | 1000 м2 | 55 976,47 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 01-02-050. Обеспыливание Ликвидация колей

Измеритель: 1000 м2

Состав работ:

- Очистка оснований

- Укладка асфальтобетонной смеси с укаткой

| 147 | СРСд 01-02-051-1 | Ликвидация колей глубиной до 50 мм (Асфальтобетонная смесь | 100 т | 430 898,01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тип Г марка 2) | смеси |  |  |
| 148 | СРСд 01-02-051-2 | Ликвидация колей глубиной до 50 мм (Асфальтобетонная смесь | 100 т | 421 755,38 |  |
|  |  | тип Б марка 2) | смеси |  |  |

Таблица 01-02-052. Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий

Измеритель: 100 м2

Состав работ:

- Очистка поверхности покрытия щетками навесными дорожными на тракторе.

- Фрезерование а/б покрытия с погрузкой на автосамосвалы

- Зачистка отшлифованного покрытия от а/б лома образующегося при ручной разборке вокруг люков

|  |  | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | СРСд 01-02-052-1 | покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана | 100 м2 | 7 320,00 |
|  |  | фрезы 2000 мм, толщина слоя 10 см |  |  |

Расценки для контракта по содержанию автодорог общего пользования местного значения Знаменского района на 2018

| № |  |  | Стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм. | работы, |  |
|  |  |  | руб. (без НДС) |  |
|  | Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ |  |  |  |

Таблица 01-03-001. Окрашивание оголовков труб

Измеритель: 100 м2

Состав работ:

для расценки 1:

- Очистка  поверхности.

- Приготовление известкового состава.

- Расшивка и промазка трещин.

- Грунтовка.

- Окрашивание за один раз.

для расценки 2:

- Очистка  поверхности.

- Расчистка отстающей краски.

- Расшивка и промазка трещин.

- Грунтовка.

- Окрашивание за один раз.

| 1 | СРСд 01-03-001-1 | Окрашивание оголовков труб известковым составом | 100 м2 | 8 767,95 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СРСд 01-03-001-2 | Окрашивание оголовков труб эмалью | 100 м2 | 9 924,45 |

Таблица 01-03-002. Очистка отверстий труб от грязи и наносов

Измеритель: 10 м

Состав работ:

- Очистка отверстий трубы от грязи и наносов.

- Откидка наносного грунта.

- Переходы на другую сторону сооружения.

| 3 | СРСд 01-03-002-1 | Очистка отверстий труб от грязи и наносов | 10 м | 1 515,68 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 01-03-003. Заделка швов в железобетонных трубах

Измеритель: 10 м шва

Состав работ:

- Расчистка шва.

- Приготовление цементного раствора.

- Приготовление цементного молока и смачивание им швов.

- Заделка швов цементным раствором.

| 4 | СРСд 01-03-003-1 | Заделка швов в железобетонных трубах цементным раствором | 10 м шва | 1 796,72 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 01-03-004. Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб

Измеритель: 10 м2

Состав работ:

- Расчистка поврежденной поверхности.

- Насечка и смачивание поверхности водой.

- Приготовление цементного раствора.

- Нанесение раствора вручную с затиркой.

| 5 | СРСд 01-03-004-1 | Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб. | 10 м2 | 30 785,21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 01-03-005. Ремонт лотков и укрепление русел труб и малых мостов бетоном

Измеритель: 10 м2

Состав работ:

- Срубка поврежденного бетона вручную.

- Приготовление бетонной смеси.

- Укладка и разравнивание бетонной смеси.

- Уплотнение ручной трамбовкой.

- Железнение бетонных поверхностей.

| 6 | СРСд 01-03-005-1 | Ремонт лотков и укрепление русел труб и малых мостов бетоном | 10 м2 | 16 242,76 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Восстановление | укрепления русел труб бетоном) |  |  |  |

Таблица 01-03-008. Очистка русел труб и малых мостов от растительности и наносов вручную

Измеритель: 10 м2

Состав работ:

- Разрыхление наносов, погрузка на тачку или носилки.

- Перемещение наносов в отвал.

- Разравнивание грунта с уплотнением ручной трамбовкой.

| 7 | СРСд 01-03-008-3 | Очистка русел труб и малых мостов от наносов с выноской грунта | 10 м2 | 1 667,25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | носилками |  |  |  |

Таблица 01-03-010. Очистка лестничных сходов от грязи и мусора

Измеритель: 1000 м2

Состав работ:

- Очистка лестничных сходов от грязи и мусора.

| 8 | СРСд 01-03-010-1 | Очистка лестничных сходов от грязи и мусора | 1000 м2 | 3 410,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 01-03-011. Окраска металлического перильного ограждения

Измеритель: 100 м

Состав работ:

- Очистка ограждения от загрязнений, ржавчины и отслоившейся краски.

- Нанесение  грунтовки.

- Окраска  поверхностей.

| 9 | СРСд 01-03-011-1 | Окраска металлического перильного ограждения пистолетом- | 100 м | 15373,19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | распылителем |  |  |  |

Таблица 01-03-030. Ремонт лотков и укрепление русел труб и малых мостов бетоном (Укрепление откосов у оголовков)

Измеритель: 10 м2

Состав работ:

- Срубка поврежденного бетона вручную.

- Приготовление бетонной смеси.

- Укладка и разравнивание бетонной смеси.

- Уплотнение ручной трамбовкой.

- Железнение бетонных поверхностей.

| 10 | СРСд 01-03-030-1 | Ремонт лотков и укрепление русел труб и малых мостов бетоном | 10 м2 | 16 242,76 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Укрепление откосов у оголовков) |  |  |  |
| 11 | СРСд 01-03-031-1 | Очистка туалетов | м3 | 52,75 |  |
| 12 | СРСд 01-03-032-2 | Уборка мусора из контейнеров и урн | 1 урна | 11,92 |  |
| 13 | СРСд 01-03-033-1 | Устранение повреждений покрытия тротуаров горячей | 100 м2 | 53 351,77 |  |
|  |  | асфальтобетонной смесью тип Г марки 2 толщиной 3 см |  |  |  |
| 14 | СРСд 01-03-033-2 | Устранение повреждений покрытия тротуаров горячей | 100 м2 | 71 151,95 |  |
|  |  | асфальтобетонной смесью тип Г марки 2 толщиной 4 см |  |  |  |
| 15 | СРСд 01-03-033-3 | Установка недостающих барьерных ограждений | 100 м | 333 910,22 |  |
| 16 | СРСд 01-03-033-4 | Установка недостающих перильных ограждений тротуаров и | 100 м | 129 284,99 |  |
|  |  | пешеходных дорожек |  |  |  |
| 17 | СРСд 01-03-033-5 | Устройство недостающих искусственных дорожных | 100 т | 430 898,01 |  |
|  |  | неровностей Асфальтобетон марка II тип Г |  |  |  |
| 18 | СРСд 01-03-033-6 | Устройство недостающих искусственных дорожных | 100 т | 421 755,38 |  |
|  |  | неровностей Асфальтобетон марка II тип Б |  |  |  |
| 19 | СРСд 01-03-033-7 | Устройство недостающих искусственных дорожных | 100 т | 426 642,36 |  |
|  |  | неровностей Асфальтобетон марка I тип Б |  |  |  |
| 20 | СРСд 01-03-033-8 | Устройство недостающих искусственных дорожных | 1 м2 | 25 430,00 |  |
|  |  | неровностей |  |  |  |

Расценки для контракта по содержанию автодорог общего пользования местного значения Знаменского района на 2018

|  |  |  | Стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм. | работы, |  |
|  |  |  | руб. (без НДС) |  |

Раздел 4. СОДЕРЖАНИЕ СРЕДСТВ ОБСТАНОВКИ И

БЛАГОУСТРОЙСТВА

Таблица 01-04-001. Очистка и мойка дорожных знаков и сигнальных столбиков Измеритель: 100 шт.

Состав работ:

- Очистка поверхности щеткой или веником, протирка ветошью.

- Мойка поверхности водой из шланга под давлением.

- Перемещение к следующему объекту.

| 1 | СРСд 01-04-001-1 | Очистка и мойка водой из шланга | дорожных знаков и указателей | 100 шт. | 25 514,48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СРСд 01-04-001-2 | Очистка и мойка водой из шланга сигнальных столбиков и тумб | 100 шт. | 19 828,14 |

Таблица 01-04-002. Окраска металлических щитков дорожных знаков Измеритель: 100 шт.

Состав работ:

- Очистка поверхности от пыли, ржавчины и старой краски.

- Обезжиривание поверхности.

- Нанесение грунтовки.

- Окрашивание знака за 2 раза.

- Установка и снятие ограждений при расположении знака на обочине.

| 3 | СРСд 01-04-002-1 | Окраска щитков дорожных знаков километровых | 100 шт. | 30 375,94 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | СРСд 01-04-002-2 | Окраска щитков дорожных знаков запрещающих, предписывающих, | 100 шт. | 43 030,13 |  |
|  |  | предупреждающих |  |  |  |

Таблица 01-04-001. Очистка и мойка дорожных знаков и сигнальных столбиков

Измеритель: 100 шт.

Состав работ:

- Очистка поверхности щеткой или веником, протирка ветошью.

- Мойка поверхности водой из шланга под давлением.

- Перемещение к следующему объекту.

| 5 | СРСд 01-04-003-1 | Окраска стоек дорожных знаков | 100 шт. | 22 210,33 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | СРСд 01-04-003-2 | Окраска сигнальных столбиков (разметка 2.4) | 100 шт. | 34 187,10 |

Таблица 01-04-004. Замена щитков дорожных знаков

Измеритель: 100 шт.

Состав работ:

- Снятие старого знака.

- Установка нового знака.

- Установка и снятие ограждений.

| 7 | СРСд 01-04-004-1-01 | Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 1.1, 1.2, 1.6-1.8, 1.11.1-1.11.2, | 100 шт. | 139 162,19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.12.1, 1.12.2, 1.13-1.19, 1.20.1-1.20.3, 1.22-1.23, 1.25,1.27, 1.33, 2.3.1-2.3.7, 2.4 |  |  |  |
| 8 | СРСд 01-04-004-1-02 | Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.1-8.2.6, 8.3.1- | 100 шт. | 105 805,78 |  |
|  |  | 8.3.3, 8.4.1-8.4.8, 8.5.1-8.5.7, 8.11-8.13,8.20.1-8.20.2 |  |  |  |
| 9 | СРСд 01-04-004-1-03 | Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 1.34.1-1.34.3 | 100 шт. | 287 957,52 |  |
| 10 | СРСд 01-04-004-1-04 | Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 2.1, 2.2, 2.7,5.5, 5.6, 5.14.1, | 100 шт. | 149 282,23 |  |
|  |  | 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.2, 6.2-6.8.3 |  |  |  |
| 11 | СРСд 01-04-004-1-05 | Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 2.5 | 100 шт. | 156 871,42 |  |
| 12 | СРСд 01-04-004-1-06 | Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 2.6, 3.1-3.7, 3.11, 3.12-3.16, | 100 шт. | 155 762,45 |  |
|  |  | 3.17.3, 3.18.1-3.31, 4.1.1-4.3,4.6, 4.7 |  |  |  |
| 13 | СРСд 01-04-004-1-07 | Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 5.16 | 100 шт. | 164 076,95 |  |
| 14 | СРСд 01-04-004-1-08 | Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 5.15.1 | 100 шт. | 317 277,20 |  |
| 15 | СРСд 01-04-004-1-09 | Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 6.16, 6.18.1-6.18.3, 6.15.1- | 100 шт. | 129 480,00 |  |
|  |  | 6.15.3 |  |  |  |
| 16 | СРСд 01-04-004-1-10 | Замена щитков дорожных знаков на рамных опорах индивидуального | 100 шт. | 54 583,21 |  |
|  |  | проектирования (без стоимости щитка) |  |  |  |
|  |  | Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 1.1, 1.2, 1.6-1.8, 1.11.1-1.11.2, |  |  |  |
| 17 | СРСд 01-04-004-1-11 | 1.12.1, 1.12.2, 1.13-1.19, 1.20.1-1.20.3, 1.22-1.23, 1.25,1.27, 1.33, 2.3.1-2.3.7, 2.4 | 100 шт. | 227 919,51 |  |
|  |  | (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей |  |  |  |
|  |  | высокоинтенсивной пленкой типа Б) |  |  |  |
|  |  | Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.1-8.2.6, 8.3.1- |  |  |  |
| 18 | СРСд 01-04-004-1-12 | 8.3.3, 8.4.1-8.4.8, 8.5.1-8.5.7, 8.11-8.13,8.20.1-8.20.2 (знаки дорожные на | 100 шт. | 174580,64 |  |
|  |  | оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой |  |  |  |
|  |  | типа Б) |  |  |  |
| 19 |  | Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 1.34.1-1.34.3 (знаки дорожные |  |  |  |
|  | СРСд 01-04-004-1-13 | на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной | 100 шт. | 612154,26 |  |
|  |  | пленкой типа Б) |  |  |  |
| 20 |  | Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 2.1, 2.2, 2.7,5.5, 5.6, 5.14.1, | 100 шт. |  |  |
|  | СРСд 01-04-004-1-14 | 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.2, 6.2-6.8.3 (знаки дорожные на оцинкованной |  | 254203,07 |  |
|  |  | подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б) |  |  |  |
| 21 |  | Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 2.1, 2.2, 2.7,5.5, 5.6, 5.14.1, | 100 шт. |  |  |
|  | СРСд 01-04-004-1-14 | 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.2, 6.2-6.8.3 (знаки дорожные на оцинкованной |  | 224 560,54 |  |
|  |  | подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б) |  |  |  |
| 22 |  | Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 2.5 (знаки дорожные на |  |  |  |
|  | СРСд 01-04-004-1-15 | оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой | 100 шт. | 513280,70 |  |
|  |  | типа Б) |  |  |  |
| 23 | СРСд 01-04-004-1-16 | Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 2.6, 3.1-3.7, 3.11, 3.12-3.16, | 100 шт. | 226008,95 |  |
|  |  | 3.17.3, 3.18.1-3.31, 4.1.1-4.3,4.6, 4.7 (знаки дорожные на оцинкованной |  |  |  |
|  |  | подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б) |  |  |  |
| 24 |  | Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 5.16 (знаки дорожные на |  |  |  |
|  | СРСд 01-04-004-1-17 | оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой | 100 шт. | 228111,90 |  |
|  |  | типа Б) |  |  |  |
| 25 |  | Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 5.15.1 (знаки дорожные на |  |  |  |
|  | СРСд 01-04-004-1-18 | оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой | 100 шт. | 514830,68 |  |
|  |  | типа Б) |  |  |  |
| 26 |  | Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 6.16, 6.18.1-6.18.3, 6.15.1- |  |  |  |
|  | СРСд 01-04-004-1-19 | 6.15.3 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей | 100 шт. | 248468,05 |  |
|  |  | высокоинтенсивной пленкой типа Б) |  |  |  |

Таблица 01-04-005. Замена стоек дорожных знаков

Измеритель: 100 шт.

Состав работ:

- Выкапывание и удаление старых стоек.

- Снятие и установка щитков дорожных знаков.

- Приготовление бетонной смеси.

- Бетонирование фундаментов и цоколей.

- Приготовление цементного раствора.

- Установка стоек с заливкой цементным раствором.

- Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки.

- Окрашивание стоек.

| 27 | СРСд 01-04-005-1 | Замена стоек дорожных знаков | 100 шт. | 392 673,04 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 01-04-007. Замена и установка сигнальных столбиков

Измеритель: 1 шт.

Состав работ:

- Выкапывание и удаление старых столбиков.

- Установка новых столбиков.

- Засыпка ям с послойным трамбованием грунта и проверкой правильности установки.

- Установка и снятие ограждений.

| 28 | СРСд 01-04-007-3 | Замена готовых к установке | сигнальных столбиков (пластмассовых, | 1 шт. | 1 716,07 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | металлических, деревянных и пр.) |  |  |  |

Таблица 01-04-007. Замена и установка сигнальных столбиков

Измеритель: 1 шт.

Состав работ:

для расценок 1, 2:

- Очистка поверхности ограждения.

- Наполнение цистерны водой.

- Развороты машины.

для расценок 5:

- Очистка световозвращающих элементов щеткой, кистью или ветошью.

для расценок 6:

- Уборка наносного грунта и мусора из-под ограждения с откидкой в сторону или погрузкой в автотранспорт.

| 29 | СРСд 01-04-008-1 | Очистка ограждения от пыли и грязи водой из шланга | 100 м | 1 521,62 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | СРСд 01-04-008-2 | Очистка ограждений от пыли и грязи при помощи специализированного | 100 м | 122,98 |  |
|  |  | оборудования КДМ |  |  |  |
| 31 | СРСд 01-04-008-5 | Очистка световозвращающих устройств от пыли и грязи | 100 м | 113,55 |  |
| 32 | СРСд 01-04-008-6 | Уборка наносного грунта из-под ограждения вручную | 100 м | 2 344,29 |

Таблица 01-04-009. Окрашивание металлического барьерного ограждения эмалью

Измеритель: 100 м

Состав работ:

- Очистка поверхности от пыли и грязи.

- Удаление отстающей краски и окрашивание поверхности.

- Установка и снятие ограждений.

| 33 | СРСд 01-04-009-1 | Окрашивание тыльной стороны металлического криволинейного бруса эмалью | 100 м | 7 866,42 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | СРСд 01-04-009-3 | Окрашивание металлического барьерного ограждения на металлических | 100 м | 12 054,29 |  |
|  |  | стойках эмалью |  |  |  |

Таблица 01-04-010. Нанесение вертикальной разметки на барьерное ограждение и бордюрный камень

Измеритель: 100 м

Состав работ:

- Очистка поверхности.

- Разметка и нанесение полос.

- Установка и снятие ограждения места работ.

| 35 | СРСд 01-04-010-1 | Нанесение вертикальной разметки 2.5, 2.6 на металлическое барьерное | 100 м | 4 942,59 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ограждение |  |  |  |
| 36 | СРСд 01-04-010-2 | Нанесение вертикальной разметки 2.5 на железобетонное барьерное | 100 м | 5 692,86 |  |
|  |  | ограждение |  |  |  |
| 37 | СРСд 01-04-010-3 | Нанесение вертикальной разметки 2.7 на бордюрный камень | 100 м | 5714,81 |  |

Таблица 01-04-011. Выправка отдельных секций металлического барьерного ограждения

Измеритель: 100 м

Состав работ:

- Разборка поврежденного ограждения.

- Выправка деформированных частей.

- Установка элементов на место.

- Закрепление балок болтами.

- Установка и снятие ограждения места работ.

| 38 | СРСд 01-04-011-1 | Выправка отдельных секций металлического барьерного ограждения | 100 м | 62 154,05 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 01-04-014. Окраска тросового ограждения

Измеритель: 100 м

Состав работ:

- Очистка поверхности от пыли, грязи и ржавчины.

- Окраска за один раз.

- Установка и снятие ограждения места работ.

| 39 | СРСд 01-04-014-1 | Окраска металлических частей тросового ограждения. | 100 м | 12009,82 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 01-04-015. Замена троса тросового ограждения

Измеритель: 100 м

Состав работ:

- Демонтаж троса.

- Разматывание нового троса и запасовка его в отверстия компенсатора.

- Установка сжимов и натяжение троса стяжками.

- Установка и снятие ограждения места работ.

| 40 | СРСд 01-04-015-1 | Замена троса тросового ограждения | 100 м | 19 772,65 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 01-04-016. Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи, пыли и мусора

Измеритель: 1000 м2

Состав работ:

для расценки 1:

- Подметание территории.

- Сбор, складирование, погрузка мусора.

для расценки  4:

- Сбор, складирование, погрузка мусора.

- Очистка площадок отдыха и стоянок автомобилей механизированным способом.

- Задний холостой ход и развороты машин.

| 41 | СРСд 01-04-016-1 | Очистка автобусных остановок , площадок отдыха и стоянок автомобилей от | 1000 м2 | 6 212,84 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | грязи, пыли и мусора вручную. |  |  |  |
| 42 | СРСд 01-04-016-4 | Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от | 1000 м2 | 225,62 |  |
|  |  | грязи, пыли и мусора механической щеткой на тракторе 55-80 л.с. |  |  |  |

Таблица 01-04-017. Очистка и мойка стен автопавильонов, пешеходных переходов и шумовых экранов

Измеритель: 100 м2

Состав работ:

- Очистка стен автопавильона при необходимости щеткой или веником снаружи или внутри.

| 43 | СРСд 01-04-017-1 | Очистка и мойка | стен автопавильонов, подземных пешеходных переходов и | 100 м2 | 2 341,26 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | шумовых экранов |  |  |  |  |

Таблица 01-04-018. Покраска автопавильонов, шумозащитных экранов и других вертикальных поверхностей

Измеритель: 100 м2

Состав работ:

- Очистка поверхности.

- Окрашивание за один раз.

|  | 44 | СРСд 01-04-018-1 | Покраска автопавильонов, шумозащитных экранов и других вертикальных | 100 м2 | 9 924,45 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | поверхностей краскопультом эмалью |  |  |  |

Таблица 01-04-019. Мелкий ремонт автопавильонов и поверхностей железобетонных ограждений

Измеритель: 100 м2

Состав работ:

для расценок 1, 2:

- Очистка поверхности и отбивка слабо держащегося материала.

- Насечка поверхности.

- Смачивание поверхности водой.

- Приготовление цементного раствора.

- Нанесение раствора и затирка поверхности.

для расценки 3:

- Удаление поврежденных металлических листов.

- Очистка кромок от ржавчины и грязи.

- Крепление новых листов сваркой.

| 45 | СРСд 01-04-019-1 | Заделка трещин, раковин и сколов стен железобетонных и оштукатуренных | 100 м2 | 122 367,34 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | автопавильонов |  |  |  |
| 46 | СРСд 01-04-019-2 | Заделка трещин, раковин и сколов поверхности железобетонных ограждений | 100 м2 | 125 538,97 |  |
| 47 | СРСд 01-04-019-3 | Замена отдельных листов при ремонте металлических автопавильонов или | 100 м2 | 181729,81 |  |
|  |  | кровли из листовой стали |  |  |  |

Таблица 01-04-020. Исправление и замена бортовых камней

Измеритель: 100 м

Состав работ:

для нормы 1:

- Разломка асфальтобетонного покрытия тротуара вдоль бортового камня с откидкой лома в кучи.

- Подъем бортовых камней.

- Рыхление материала основания при необходимости.

- Выравнивание бортовых камней по отметке с подбивкой основания.

- Засыпка пазух с трамбованием вручную.

- Приготовление цементного раствора.

- Промывка швов водой и заделка раствором.

- Погрузка демонтированных бортовых камней в автотранспортное средство.

для нормы 2:

- Разломка асфальтобетонного покрытия тротуара вдоль бортового камня с откидкой лома в кучи.

- Подъем бортовых камней.

- Рыхление материала основания при необходимости.

- Установка новых бортовых камней.

- Засыпка пазух с трамбованием вручную.

- Приготовление цементного раствора.

- Промывка швов водой и заделка раствором.

- Погрузка демонтированных бортовых камней в автотранспортное средство.

| 48 | СРСд 01-04-020-1 | Исправление бортовых камней. | 100 м | 38 133,89 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | СРСд 01-04-020-2 | Замена бортовых камней. | 100 м | 79 819,94 |

Таблица 01-04-021. Очистка тротуаров

Измеритель: 1000 м2

Состав работ:

для нормы 1:

- Очистка тротуара одним проходом по одному следу.

- Заезды на тротуары и развороты в конце участка.

для нормы 2:

- Очистка тротуара и кромки проезжей части вдоль бортового камня от грязи и мусора вручную.

| 50 | СРСд 01-04-021-1 | Очистка тротуаров механической щеткой на тракторе 40 кВт (55 л.с.) | 1000 м2 | 91,91 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | СРСд 01-04-021-2 | Очистка тротуаров вручную | 1000 м2 | 9 283,55 |

Таблица 01-04-022. Ямочный ремонт тротуаров

Измеритель: 100 м2

Состав работ:

- Очистка выбоины от грязи и пыли.

- Подгрунтовка стенок и дна выбоины жидким битумом.

- У кладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.

- Уплотнение смеси.

- Уборка отходов.

- Разогревание битума.

- Установка и снятие ограждений.

| 52 | СРСд 01-04-022-1 | Ямочный ремонт тротуаров песчаной асфальтобетонной смесью, толщина слоя | 100 м2 | 54226,70 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 30 мм |  |  |  |

Таблица 01-04-023. Ремонт скамеек

Измеритель: 1 шт.

Состав работ:

- Удаление сломанных досок.

- Заготовка новых досок.

- Прибивка досок гвоздями.

| 53 | СРСд 01-04-023-1 | Ремонт деревянных скамеек | 1 шт. | 428,89 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 01-04-024. Окрашивание скамеек

Измеритель: 1 шт.

Состав работ:

- Очистка поверхности от пыли, грязи и отстающей краски.

| 54 | СРСд 01-04-024-1 | Окрашивание скамеек за один раз | 1 шт. | 1 947,98 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 01-04-025. Наклеивание светоотражающих материалов на сигнальные столбики, дорожные знаки и ограждения

Измеритель: 100 шт.

Состав работ:

- Очистка поверхности.

- Нарезка светоотражающих материалов.

- Наклеивание светоотражающих материалов с двух сторон столбика или световозвращающего элемента ограждения.

- Установка и снятие ограждений.

| 55 | СРСд 01-04-025-1 | Наклеивание светоотражающей пленки на сигнальные столбики | 100 шт. | 19 670,93 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 01-04-026. Установка и замена световозвращающих элементов на барьерном ограждениии

Измеритель: 100 шт.

Состав работ:

- Демонтаж дефектных и установка новых световозвращающих элементов с закреплением болтами.

- Установка и уборка переносных ограждений.

| 56 | СРСд 01-04-026-2 | Замена световозвращающих элементов на барьерном ограждениии | 100 шт. | 35 274,78 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 01-04-040. Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках (временных) (с учетом трехкратной оборачиваемости щитков и стоек)

Измеритель: 100 знаков

Состав работ:

- Бурение ям бурильно-крановыми машинами.

- Установка бесфундаментных стоек.

- Разделка оснований дорожных знаков.

- Переход от одного знака к следующему.

| 57 |  | Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СРСд 01-04-040-1 | (временных) тип 1.15, 1.16 (с учетом трехкратной оборачиваемости щитков и | 100 знаков | 198 719,07 |  |
|  |  |  | стоек) |  |  |  |
| 58 |  | Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках |  |  |  |
|  | СРСд 01-04-040-2 | (временных) тип 3.1-3.7, 3.11, 3.12-3.16, 3.17.3, 3.18.1-3.31 (с трехкратной | 100 знаков | 203656,91 |  |
|  |  |  | оборачиваемостью к стоимости щитков, стоек) |  |  |  |

|  |  |  | Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 |  | СРСд 01-04-040-3 | (временных) тип 1.15, 1.16 (с трехкратной оборачиваемостью к стоимости | 100 знаков | 223218,10 |  |
|  |  |  | щитков, стоек, знаки дорожные на оцинкованной подоснове со |  |  |  |
|  |  |  | световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б) |  |  |  |
|  |  |  | Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках |  |  |  |
| 60 |  |  | (временных) тип 3.1-3.7, 3.11, 3.12-3.16, 3.17.3, 3.18.1-3.31 (с трехкратной |  |  |  |
|  |  | СРСд 01-04-040-4 | оборачиваемостью к стоимости щитков, стоек, знаки дорожные на | 100 знаков | 227 072,41 |  |
|  |  |  | оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой |  |  |  |
|  |  |  | типа Б) |  |  |  |
|  |  | Таблица 01-04-041. | Демонтаж временных дорожных знаков |  |  |  |
|  |  | Измеритель: 100 знаков |  |  |  |
|  |  |  | Состав работ: |  |  |  |

- Демонтаж временных дорожных знаков.

| 61 | СРСд 01-04-041-1 | Демонтаж временных дорожных знаков | 100 знаков | 81 306,66 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 01-04-042. Установка щитков временных дорожных знаков (с учетом трехкратной оборачиваемости щитков)

Измеритель: 100 знаков

Состав работ:

- Крепление щитков.

| 62 | СРСд 01-04-042-1 | Установка щитков временных дорожных знаков тип 1.15, 1.16 (с учетом | 100 знаков | 50 878,19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | трехкратной оборачиваемости щитков) |  |  |  |
| 63 | СРСд 01-04-042-2 | Установка щитков временных дорожных знаков тип 3.1-3.7, 3.11, 3.12-3.16, | 100 знаков | 55816,03 |  |
|  |  | 3.17.3, 3.18.1-3.31 (с учетом трехкратной оборачиваемости щитков) |  |  |  |
| 64 |  | Установка щитков временных дорожных знаков тип 1.15, 1.16 (с учетом |  |  |  |
|  | СРСд 01-04-042-3 | трехкратной оборачиваемости щитков, знаки дорожные на оцинкованной | 100 знаков | 75376,12 |  |
|  |  | подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б) |  |  |  |
|  |  | Установка щитков временных дорожных знаков тип 3.1-3.7, 3.11, 3.12-3.16, |  |  |  |
| 65 | СРСд 01-04-042-4 | 3.17.3, 3.18.1-3.31 (с учетом трехкратной оборачиваемости щитков, знаки | 100 знаков | 79231,53 |  |
|  |  | дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей |  |  |  |
|  |  | высокоинтенсивной пленкой типа Б) |  |  |  |

Таблица 01-04-043. Демонтаж щитков временных дорожных знаков

Измеритель: 100 знаков

Состав работ:

- Демонтаж щитков дорожных знаков.

| 66 | СРСд 01-04-043-1 | Демонтаж щитков временных дорожных знаков | 100 знаков | 13248,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 01-04-044. Установка (переустановка) типовых дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках (без стоимости знака и металлической стойки)

Измеритель: 1 знак

Состав работ:

- Демонтаж  дорожных знаков.

- Бурение ям бурильно-крановыми машинами.

- Установка бесфундаментных стоек.

- Разделка оснований дорожных знаков.

- Переход от одного знака к следующему.

| 67 | СРСд 01-04-044-1 | Установка (переустановка) типовых дорожных знаков безфундаментных на | 1 знак | 1 172,41 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | металлических стойках (без стоимости знака и металлической стойки) |  |  |  |

Таблица 01-04-045. Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках

Измеритель: 100 знаков

Состав работ:

- Бурение ям бурильно-крановыми машинами.

- Приготовление бетонной смеси.

- Бетонирование цоколей.

- Приготовление цементного раствора.

- Установка дорожных знаков с заливкой цементным раствором.

- Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки.

- Установка и снятие ограждений.

| 68 | СРСд 01-04-045-1 | Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.1, 1.2, 1.6-1.8, 1.11.1-1.11.2, 1.12.1, 1.12.2, 1.13-1.19, 1.20.1-1.20.3, 1.22-1.23, | 100 знаков | 376 704,51 |  |
| 69 | СРСд 01-04-045-2 | Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип | 100 знаков | 340399,75 |  |
|  |  | 1.4.1-1.4.6, 8.1.1-8.2.6, 8.3.1-8.3.3, 8.4.1-8.4.8, 8.5.1-8.5.7, 8.11-8.13,8.20.1-8.20.2 |  |  |  |
| 70 | СРСд 01-04-045-3 | Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип | 100 знаков | 525 517,00 |  |
|  |  | 1.34.1-1.34.3 |  |  |  |
| 71 | СРСд 01-04-045-4 | Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип | 100 знаков | 384068,73 |  |
|  |  | 2.1, 2.2, 2.7,5.5, 5.6, 5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.2, 6.2-6.8.3 |  |  |  |
| 72 | СРСд 01-04-045-5 | Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип | 100 знаков | 391 954,31 |  |
|  |  | 2.5 |  |  |  |
| 73 | СРСд 01-04-045-6 | Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип | 100 знаков | 388 560,77 |  |
|  |  | 2.6, 3.1-3.7, 3.11, 3.12-3.16, 3.17.3, 3.18.1-3.31, 4.1.1-4.3,4.6, 4.7 |  |  |  |
| 74 | СРСд 01-04-045-7 | Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип | 100 знаков | 396 910,76 |  |
|  |  | 5.16 |  |  |  |
| 75 | СРСд 01-04-045-8 | Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип | 100 знаков | 560879,07 |  |
|  |  | 5.15.1 |  |  |  |
| 76 | СРСд 01-04-045-9 | Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип | 100 знаков | 362 154,65 |  |
|  |  | 6.16, 6.18.1-6.18.3, |  |  |  |
| 77 | СРСд 01-04-045-10 | Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип | 100 знаков | 415 034,73 |  |
|  |  | 7.1-7.13 |  |  |  |
| 78 | СРСд 01-04-045-11 | Установка дорожных знаков безфундаментных индивидуального | 100 знаков | 141636,30 |  |
|  |  | проектирования (без стоимости щитка и стойки) |  |  |  |
| 79 | 101-9571-01 | Стоимость щитков дорожных знаков индивидуального проектированиия | м2 | 2702,81 |  |
| 80 | 101-7064 | Стоимость стоек металлических для дорожных знаков диаметром 57 мм | м | 319,21 |  |
|  |  | Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип |  |  |  |
| 81 | СРСд 01-04-045-12 | 1.1, 1.2, 1.6-1.8, 1.11.1-1.11.2, 1.12.1, 1.12.2, 1.13-1.19, 1.20.1-1.20.3, 1.22-1.23, | 100 знаков | 447349,95 |  |
|  |  | 1.25,1.27, 1.33 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со |  |  |  |
|  |  | световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б) |  |  |  |
|  |  | Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип |  |  |  |
| 82 | СРСд 01-04-045-13 | 1.4.1-1.4.6, 8.1.1-8.2.6, 8.3.1-8.3.3, 8.4.1-8.4.8, 8.5.1-8.5.7, 8.11-8.13,8.20.1-8.20.2 | 100 знаков | 409935,60 |  |
|  |  | (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей |  |  |  |
|  |  | высокоинтенсивной пленкой типа Б) |  |  |  |
| 83 |  | Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип |  |  |  |
|  | СРСд 01-04-045-14 | 1.34.1-1.34.3 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со | 100 знаков | 814996,99 |  |
|  |  | световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б) |  |  |  |
|  |  | Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип |  |  |  |
| 84 | СРСд 01-04-045-15 | 2.1, 2.2, 2.7,5.5, 5.6, 5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.2, 6.2-6.8.3 (знаки | 100 знаков | 461239,15 |  |
|  |  | дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей |  |  |  |
|  |  | высокоинтенсивной пленкой типа Б) |  |  |  |
| 85 |  | Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип |  |  |  |
|  | СРСд 01-04-045-16 | 2.5 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей | 100 знаков | 526160,76 |  |
|  |  | высокоинтенсивной пленкой типа Б) |  |  |  |
|  |  | Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип |  |  |  |
| 86 | СРСд 01-04-045-17 | 2.6, 3.1-3.7, 3.11, 3.12-3.16, 3.17.3, 3.18.1-3.31, 4.1.1-4.3,4.6, 4.7 (знаки | 100 знаков | 459 127,63 |  |
|  |  | дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей |  |  |  |
|  |  | высокоинтенсивной пленкой типа Б) |  |  |  |
| 87 |  | Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип |  |  |  |
|  | СРСд 01-04-045-18 | 5.16 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей | 100 знаков | 476 121,92 |  |
|  |  | высокоинтенсивной пленкой типа Б) |  |  |  |
| 88 |  | Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип |  |  |  |
|  | СРСд 01-04-045-19 | 5.15.1 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей | 100 знаков | 834 984,11 |  |
|  |  | высокоинтенсивной пленкой типа Б) |  |  |  |

| 89 |  | Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СРСд 01-04-045-20 | 6.16, 6.18.1-6.18.3, 6.15.1-6.15.3 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове | 100 знаков | 481690,05 |  |
|  |  | со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б) |  |  |  |
| 90 |  | Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип |  |  |  |
|  | СРСд 01-04-045-21 | 7.1-7.13 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей | 100 знаков | 604020,89 |  |
|  |  | высокоинтенсивной пленкой типа Б) |  |  |  |
| 91 | 101-9571-01 | Стоимость щитков дорожных знаков индивидуального проектированиия из | м2 | 4 521,56 |  |
|  |  | световозвращающей, высокоинтенсивной пленки типа Б |  |  |  |

Таблица 01-04-046. Восстановление берм дорожных знаков с трамбованием вручную,грунт 2 группы (при замене стоек дорожных знаков)

Измеритель: 10 м3

Состав работ:

- Засыпка ям с разбивкой комьев.

- Трамбование грунта ручной трамбовкой с поливкой воды при необходимости.

- Планировка поверхности.

- Переезды.

| 92 | СРСд 01-04-046-1 | Восстановление берм дорожных знаков с трамбованием вручную,грунт 2 | 10 м3 | 12 745,69 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | группы (при замене стоек дорожных | знаков) |  |  |  |

Таблица 01-04-047. Замена отдельных секций металлического барьерного ограждения

Измеритель: 100 м

Состав работ:

- Разборка поврежденного ограждения.

- Установка новых секций.

- Закрепление балок болтами.

- Установка и снятие ограждения места работ.

| 93 | СРСд 01-04-047-1 | Замена отдельных секций металлического барьерного ограждения | 100 м | 335 402,44 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 01-04-048. Демонтаж барьерного ограждения из стали на стойках

Измеритель: 100 м

Состав работ:

- Разборка поврежденного ограждения.

- Установка и снятие ограждения места работ.

| 94 | СРСд 01-04-048-1 | Демонтаж барьерного ограждения из стали на стойках, шаг стоек 2 м | 100 м | 44 440,90 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 01-04-049. Натяжение троса тросового ограждения (без стоимости материала)

Измеритель: 100 м

Состав работ:

- Запасовка троса в отверстия компенсатора.

- Установка сжимов и натяжение троса стяжками.

- Установка и снятие ограждения места работ.

| 95 | СРСд 01-04-049-1 | Натяжение троса тросового ограждения (без стоимости материала) | 100 м | 8 197,06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 01-04-050. Демонтаж тросового ограждения

Измеритель: 100 м

Состав работ:

- Разборка поврежденного ограждения.

- Установка и снятие ограждения места работ.

| 96 | СРСд 01-04-050-1 | Демонтаж тросового ограждения | 100 м | 27 889,89 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 01-04-051. Нанесение вертикальной разметки на железобетонные опоры освещения

Измеритель: 100 шт.

Состав работ:

- Очистка поверхности.

- Окрашивание поверхности за один раз с нанесением полос.

- Установка и снятие ограждений.

| 97 | СРСд 01-04-051-1 | Нанесение вертикальной разметки на железобетонные опоры освещения | 100 шт. | 34 187,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 01-04-052. Замена существующих металлических автопавильонов Измеритель: 1 шт.

Состав работ:

- Разборка  металлических автопавильонов с вывозкой.

- Установка автопавильона.

| 98 | СРСд 01-04-052-1 | Замена существующих металлических автопавильонов | 1 шт. | 86 993,93 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 01-04-053. Установка недостающих автопавильонов

Измеритель: 1 шт.

Состав работ:

- Установка автопавильона.

|  | 99 | СРСд 01-04-053-1 | Установка недостающих автопавильонов | 1 шт. | 76 938,49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 01-04-054. Замена существующих урн

Измеритель: 100 шт.

Состав работ:

- Выкапывание и удаление старых урн.

- Установка новых урн.

- Засыпка ям с послойным трамбованием грунта и проверкой правильности установки.

| 100 | СРСд 01-04-054-1 | Замена существующих урн | 100 шт. | 240 420,53 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 01-04-055. Установка металлических урн

Измеритель: 100 шт.

Состав работ:

- Копание ям.

- Установка новых урн.

- Засыпка ям с послойным трамбованием грунта и проверкой правильности установки.

| 101 | СРСд 01-04-055-1 | Установка металлических урн | 100 шт. | 218 558,86 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 01-04-056. Устранение повреждений асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см на остановках общественного транспорта, площадках и стоянках автомобилей

Измеритель: 1000 м2

Состав работ:

- Очистка основания.

- Розлив вяжущих материалов.

- Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке.

- Укатка.

- Вырубка образцов и заделка вырубок.

| 102 | СРСд 01-04-056-1 | Устранение повреждений асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см на | 1000 м2 | 505 344,74 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | остановках общественного транспорта, площадках и стоянках автомобилей |  |  |  |
| Таблица 01-04-057. Очистка и мойка элементов архитектурно-художественного оформления дорог, памятников, |  |

панно, стелл.

Измеритель: 100 м2

Состав работ:

- Очистка поверхностей при необходимости щеткой или веником снаружи или внутри.

- Смывание грязи с поверхностей водой из шланга.

| 103 | СРСд 01-04-057-1 | Очистка и мойка | элементов архитектурно-художественного оформления | 100 м2 | 2 341,40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дорог, памятников, панно, стелл. |  |  |  |

Таблица 01-04-058. Ремонт штукатурки железобетонной поверхности элементов оформления дорог (стелы, панно, беседки), площадь ремонта отдельных мест до 1 м2

Измеритель: 100 м2

Состав работ:

- Очистка поверхности и отбивка слабо держащегося материала.

| 104 | СРСд 01-04-058-1 | Ремонт штукатурки железобетонной | поверхности элементов оформления | 100 м2 | 122 367,34 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дорог (стелы, панно, беседки), площадь ремонта отдельных мест до 1 м2 |  |  |  |

Таблица 01-04-059. Покраска поверхности элементов оформления дорог (стелы, панно, беседки) эмалью

Измеритель: 100 м2

Состав работ:

- Очистка поверхности.

- Окрашивание за один раз.

| 105 | СРСд 01-04-059-1 | Покраска поверхности элементов оформления дорог (стелы, панно, беседки) | 100 м2 | 9 924,45 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | эмалью |  |  |  |

Расценки для контракта по содержанию автодорог общего пользования местного значения

Знаменского района на 2018г.

|  |  |  | Стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм. | работы, |  |
|  |  |  | руб. (без |  |
|  |  |  | НДС) |  |

Раздел 5. ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Таблица 01-05-001. Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями Измеритель: 10 км вала

Состав работ:

- Приведение машины в рабочее положение.

- Удаление снежного вала (один проход).

- Повороты в конце участка.

| 1 | СРСд 01-05-001-1 | Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями на базе | 10 км вала | 14 423,58 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | автомобиля |  |  |  |

Таблица 01-05-002. Очистка	дороги от снега	комбинированными дорожными машинами

Измеритель: 10000 м2

Состав работ:

- Приведение машины в рабочее положение.

- Очистка дороги от снега.

- Повороты в конце участка.

| 2 | СРСд 01-05-002-2 | Очистка дороги от снега плужным оборудованием на базе комбинированной | 10000 м2 | 647,48 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дорожной машины мощностью от 210 до 270 л.с. |  |  |  |
| 3 | СРСд 01-05-002-3 | Очистка дороги от снега плужным оборудованием на базе комбинированной | 10000 м2 | 727,72 |  |
|  |  | дорожной машины мощностью более 270 л.с. |  |  |  |
| 4 | СРСд 01-05-002-5 | Очистка дороги от снега плугом или щеткой на базе комбинированной | 10000 м2 | 960,07 |  |
|  |  | дорожной машины мощностью от 210 до 270 л.с. |  |  |  |
| 5 | СРСд 01-05-002-6 | Очистка дороги от снега плугом или щеткой на базе комбинированной | 10000 м2 | 1 164,35 |  |
|  |  | дорожной машины мощностью более 270 л.с. |  |  |  |
| 6 |  | Очистка дороги от снега плужным оборудованием на базе | 10000 м2 | 659,88 |  |
|  | СРСд 01-05-002-7 | комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 |  |  |  |
|  |  | л.с., ночь |  |  |  |
| 7 |  | Очистка дороги от снега плужным оборудованием на базе | 10000 м2 | 738,40 |  |
|  | СРСд 01-05-002-8 | комбинированной дорожной машины мощностью более 270 л.с., |  |  |  |
|  |  | ночь |  |  |  |
| 8 |  | Очистка дороги от снега плугом или щеткой на базе | 10000 м2 | 978,44 |  |
|  | СРСд 01-05-002-9 | комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 |  |  |  |
|  |  | л.с., ночь |  |  |  |
| 9 |  | Очистка дороги от снега плугом или щеткой на базе | 10000 м2 | 1 181,44 |  |
|  | СРСд 01-05-002-10 | комбинированной дорожной машины мощностью более 270 л.с., |  |  |  |
|  |  | ночь |  |  |  |

Таблица 01-05-003. Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля (КДМ)

Измеритель: 10 км обочины

Состав работ:

- Приведение снегоочистителя в рабочее положение.

- Очистка обочин от снега (один проход).

- Повороты в конце участка.

| 10 | СРСд 01-05-003-1 | Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля | 10 км | 1 786,19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (КДМ) мощностью от 210 до 270 л.с. | обочины |  |  |

Таблица 01-05-004. Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора

Измеритель: 10000 м2

Состав работ:

- Приведение снегоочистителя в рабочее положение.

- Очистка дороги от снега.

- Повороты в конце участка.

| 11 | СРСд 01-05-004-1 | Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора | 10000 м2 | 525,53 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | СРСд 01-05-004-2 | Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе | 10000 м2 | 941,29 |  |
|  |  | трактора (ночь) |  |  |  |
| 13 | СРСд 01-05-004-3 | Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе | 10 км | 919,67 |  |
|  |  | трактора (ночь) | обочин |  |  |

Таблица 01-05-005. Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора

Измеритель: 10 км обочины

Состав работ:

| 1. | Приведение снегоочистителя в рабочее положение. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Очистка обочин от снега (один проход). |  |  |  |
| 3. | Повороты в конце участка. |  |  |  |
| 14 | СРСд 01-05-005-1 | Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора | 10 км | 919,67 |  |
|  |  |  | обочины |  |  |
|  | Таблица 01-05-006. Очистка дороги от снега автогрейдерами |  |  |  |
|  | Измеритель: 10000 м2 |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |

Приведение машины в рабочее положение.

- Очистка дороги от снега.

- Повороты в конце участка.

| 15 | СРСд 01-05-006-1 | Очистка дороги от снега средними автогрейдерами, снег рыхлый до 500 мм | 10000 м2 | 886,73 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | СРСд 01-05-006-2 | Очистка дороги от снега средними автогрейдерами, снег уплотненный до 500 | 10000 м2 | 2 728,43 |  |
|  |  | мм |  |  |  |
| 17 | СРСд 01-05-006-4 | Очистка дороги от снега средними автогрейдерами, снег рыхлый до | 10000 м2 | 896,99 |  |
|  |  | 500 мм (ночь) |  |  |  |
| 18 | СРСд 01-05-006-5 | Очистка обочин от снега средними автогрейдерами с | 10 км | 1 771,00 |  |
|  |  | использованием бокового отвала, снег рыхлый (ночь) | вала |  |  |

Таблица 01-05-007. Очистка обочин и уборка снежных валов автогрейдерами

Измеритель: 10 км вала

Состав работ:

для расценки 1:

- Приведение машины в рабочее положение.

- Перемещение снежного вала.

- Повороты в конце участка.

для расценок 2,3:

- Приведение машины в рабочее положение.

- Очистка обочин от снега (один проход).

- Повороты в конце участка.

| 19 | СРСд 01-05-007-1 | Уборка снежных валов автогрейдерами | 10 км вала | 3 637,90 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | СРСд 01-05-007-2 | Очистка обочин от снега средними автогрейдерами с использованием бокового | 10 км вала | 1 546,11 |  |
|  |  | отвала, снег рыхлый |  |  |  |
| 21 | СРСд 01-05-007-3 | Очистка обочин от снега средними автогрейдерами с использованием бокового | 10 км вала | 5 002,12 |  |
|  |  | отвала, снег уплотненный |  |  |  |
| 22 | СРСд 01-05-007-4 | Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе | 10 км | 1 820,37 |  |
|  |  | автомобиля (КДМ) мощностью от 210 до 270 л.с. (ночь) | обочин |  |  |

Таблица 01-05-008. Очистка дороги от снега бульдозерами

Измеритель: 10000 м2

Состав работ:

- Приведение бульдозера в рабочее положение.

- Очистка дороги от снега.

- Подъем и опускание отвала во время работы.

- Повороты.

| 23 | СРСд 01-05-008-2 | Очистка дороги от снега бульдозером до 108 л.с. | 10000 м2 | 1 385,97 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 01-05-010. Распределение противогололедных материалов механизированным способом

Измеритель: 10000 м2

Состав работ:

- Приведение машины в рабочее положение.

- Погрузка твердых противогололедных материалов.

- Распределение противогололедных материалов.

| 24 |  | Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СРСд 01-05-010-1-01 | комбинированной дорожной машиной мощностью от 210 до 270 л.с. (ПГМ | 10000 м2 | 5 164,88 |  |
|  |  | 10%) |  |  |  |  |
| 25 |  | Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов |  |  |  |  |
|  | СРСд 01-05-010-1-02 | комбинированной дорожной машиной мощностью от 210 до 270 л.с. (ПГМ | 10000 м2 | 5 659,56 |  |
|  |  | 20%) |  |  |  |  |
| 26 | СРСд 01-05-010-2-01 | Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов | 10000 м2 | 4446,91 |  |
|  |  | комбинированной дорожной машиной мощностью более 270 л.с. (ПГМ 10%) |  |  |  |
| 27 | СРСд 01-05-010-2-02 | Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов | 10000 м2 | 4 941,59 |  |
|  |  | комбинированной дорожной машиной мощностью более 270 л.с. (ПГМ 20%) |  |  |  |
|  |  | Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов |  |  |  |  |
| 28 | СРСд 01-05-010-1-03 | комбинированной дорожной машиной мощностью от 210 до 270 | 10000 | м2 | 1 518,52 |  |
|  |  | л.с. (без стоимости ПГМ), день |  |  |  |  |
|  |  | Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов |  |  |  |  |
| 29 | СРСд 01-05-010-2-03 | комбинированной дорожной машиной мощностью более 270 л.с. | 10000 | м2 | 782,33 |  |
|  |  | (без стоимости ПГМ), день |  |  |  |  |
|  |  | Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов |  |  |  |  |
| 30 | СРСд 01-05-010-1-04 | комбинированной дорожной машиной мощностью от 210 до 270 | 10000 | м2 | 1 538,74 |  |
|  |  | л.с. (без стоимости ПГМ), ночь |  |  |  |  |
|  |  | Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов |  |  |  |  |
| 31 | СРСд 01-05-010-2-04 | комбинированной дорожной машиной мощностью более 270 л.с. | 10000 | м2 | 791,30 |  |
|  |  | (без стоимости ПГМ), ночь |  |  |  |  |
| 32 | СРСд 01-05-010-3-01 | Противогололедные материалы 10% | м3 |  | 1 896,48 |  |
| 33 | СРСд 01-05-010-3-02 | Противогололедные материалы 20% | м3 |  | 2 151,47 |  |
|  | Таблица 01-05-012. | Устройство снежных валов и траншей |  |  |  |  |

Измеритель: 10 км

Состав работ:

для расценки 1:

- Приведение бульдозера в рабочее положение.

- Нарезка траншеи.

- Подъем и опускание отвала во время работы.

- Повороты.

для расценки 2:

- Приведение бульдозера в рабочее положение.

- Устройство вала.

- Подъем и опускание отвала во время работы.

- Повороты.

| 34 | СРСд 01-05-012-1 | Устройство траншей в снегу бульдозерами | 10 км | 3 367,14 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | СРСд 01-05-012-2 | Устройство снежных валов бульдозерами | 10 км | 4 846,64 |

Таблица 01-05-015. Заготовка, установка и уборка	указательных вех

Измеритель: 100 шт.

Состав работ:

для расценки 1:

- Рубка вех с обрубкой сучьев и заострением комля, складирование вех.

- Переезды.

- Повороты.

для расценок 3, 4:

- Пробивка ямок, установка вех.

- Переезды.

| 36 | СРСд 01-05-015-1 | Рубка и складирование указательных вех | 100 шт. | 606,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | СРСд 01-05-015-3 | Установка указательных вех в снег | 100 шт. | 640,60 |
| 38 | СРСд 01-05-015-4 | Установка указательных вех в грунт | 100 шт. | 1 336,91 |

Таблица 01-05-016. Закрытие на зиму и открытие отверстий труб

Измеритель: 10 труб

Состав работ:

- Очистка двух отверстий.

- Подноска, установка и укрепление щитов кольями с двух сторон сооружения.

- Открытие двух отверстий с очисткой от снега и льда.

- Относка щитов и кольев в сторону и складирование в штабеля или погрузка в автомобиль.

- Переезды.

| 39 | СРСд 01-05-016-1 | Закрытие на зиму и открытие водопропускных труб, диаметр отверстия до 1 м2 | 10 труб | 3 486,07 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | СРСд 01-05-016-2 | Закрытие на зиму и открытие водопропускных труб, диаметр отверстия до 2 м2 | 10 труб | 5 911,15 |  |
|  | Таблица 01-05-018. | Очистка отверстий труб от снега и льда |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 м отверстия |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |
|  | Очистка отверстий от снега и льда с откидкой до 3 м. |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. | Переходы на другую сторону сооружения. |  |  |  |
| 3. | Переезды. |  |  |  |  |
| 41 | СРСд 01-05-018-1 | Очистка отверстий труб от снега и льда | 10 м | 1 288,33 |  |
|  |  |  | отверстия |  |  |

Таблица 01-05-019. Очистка дорожных знаков от снега

Измеритель: 100 шт.

Состав работ:

для расценки 1:

- Очистка дорожных знаков от снега вручную.

- Переезды.

для расценки 2:

- Приведение машины в рабочее положение.

- Очистка знаков дисковой щеткой.

- Переезды.

| 42 | СРСд 01-05-019-1 | Очистка дорожных знаков от снега вручную | 100 шт. | 1 743,04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | СРСд 01-05-019-2 | Очистка дорожных знаков от снега дисковой щеткой с применением | 100 шт. | 10 402,56 |  |
|  |  | оборудования комбинированных дорожных машин |  |  |  |

Таблица 01-05-020. Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков, тумб и опор дорожного освещения

Измеритель: 100 шт.

Состав работ:

- Разбрасывание снега с откидкой до 3 м.

- Переезды и переходы.

| 44 | СРСд 01-05-020-1 | Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков, | 100 шт. | 2 121,95 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тумб и опор дорожного освещения |  |  |  |

Таблица 01-05-021. Очистка барьерного ограждения от снега

Измеритель: 1000 м

Состав работ:

- Приведение машины в рабочее положение.

- Очистка ограждения от снега.

- Развороты.

- Переезды.

| 45 | СРСд 01-05-021-2 | Очистка барьерного ограждения с применением оборудования | 1000 м | 494,85 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | комбинированных дорожных машин от снега боковой щеткой |  |  |  |

Таблица 01-05-022. Уборка снега у барьерного ограждения

Измеритель: 1000 м

Состав работ:

для расценки 1:

- Уборка снега из-под барьерного ограждения вручную с откидкой в сторону.

- Переезды.

для расценки 2:

- Приведение агрегата в рабочее положение.

- Выдвигание отвала под барьерное ограждение.

- Перемещение снега одним проходом.

- Приведение отвала в транспортное положение, объезд стойки ограждения.

- Повороты в конце участка.

- Переезды.

для расценок 3,4:

- Приведение агрегата в рабочее положение.

- Перемещение снега одним проходом.

- Повороты в конце участка.

- Переезды.

| 46 | СРСд 01-05-022-1 | Уборка снега из-под барьерного ограждения вручную | 1000 м | 9 586,68 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | СРСд 01-05-022-2 | Сдвигание снега из-под барьерного ограждения автогрейдерами с навесным | 1000 м | 4 138,12 |  |
|  |  | оборудованием |  |  |  |
| 48 | СРСд 01-05-022-3 | Уборка снега за барьерным ограждением автогрейдерами с навесным | 1000 м | 522,95 |  |
|  |  | оборудованием |  |  |  |
| 49 | СРСд 01-05-022-4 | Уборка снега за барьерным ограждением тракторами с навесным | 1000 м | 704,68 |  |
|  |  | оборудованием |  |  |  |

Таблица 01-05-023. Очистка от снега тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей

Измеритель: 1000 м2

Состав работ:

для расценки 1:

- Очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей вручную с откидкой снега в сторону.

- Переезды.

для расценки 2:

- Приведение агрегата в рабочее положение.

- Очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей механизированным способом.

- Повороты.

- Переезды.

| 50 | СРСд 01-05-023-1 | Очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей от снега и льда | 1000 м2 | 14 361,07 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вручную |  |  |  |
| 51 | СРСд 01-05-023-2 | Очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей от снега и льда | 1000 м2 | 125,35 |  |
|  |  | механической щеткой на тракторе 40 кВт (55 л.с.) |  |  |  |

Таблица 01-05-024. Очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора, снега и льда

Измеритель: 1000 м2

Состав работ:

- Очистка территории от снега и льда с откидкой в сторону.

- Сбор мусора, складирование или погрузка в автомобиль.

- Переезды.

| 52 | СРСд 01-05-024-1 | Очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора, снега и | 1000 м2 | 17 159,28 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | льда |  |  |  |

Таблица 01-05-027.  Очистка лестничных сходов от снега и льда

Измеритель: 1000 м2

Состав работ:

- Очистка лестничных сходов от снега и льда с откидкой в сторону.

- Переезды.

| 53 | СРСд 01-05-027-1 | Очистка лестничных сходов от снега и льда | 1000 м2 | 20 272,21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 01-05-028.	Россыпь противогололедных материалов вручную

Измеритель: 1000 м2

Состав работ:

- Россыпь противогололедных материалов вручную на тротуарах, остановках общественного транспорта, лестничных сходах.

- Переезды.

| 54 | СРСд 01-05-028-1 | Россыпь песка вручную на тротуарах, остановках общественного транспорта, | 1000 м2 | 1 351,12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | площадках отдыха |  |  |  |
| 55 | СРСд 01-05-028-2 | Россыпь песка вручную на лестничных сходах | 1000 м2 | 1 502,69 |  |
|  | Таблица 01-05-040. Дежурство комбинированной дорожной машины (КДМ) |  |  |  |
|  | Измеритель: чел.час |  |  |  |
| 56 | СРСд 01-05-040-1 | Дежурство комбинированной дорожной машины (КДМ) | чел.час | 214,88 |  |
|  | Таблица 01-05-041. | Дежурство автопогрузчика грузоподъемностью 5 т |  |  |  |
|  | Измеритель: чел.час |  |  |  |
| 57 | СРСд 01-05-041-1 | Дежурство автопогрузчика грузоподъемностью 5 т | чел.час | 160,10 |  |
| 58 | СРСд 01-05-042-1 | Заготовка временных снегозадерживающих устройств (щитов, | м | 128,84 |  |
|  |  | изгородей, сеток и др.) |  |  |  |
| 59 | СРСд 01-05-042-2 | Установка временных снегозадерживающих устройств (щитов, | 100 м | 17 256,38 |  |
|  |  | изгородей, сеток и др.) |  |  |  |
| 60 | СРСд 01-05-042-3 | Уборка временных снегозадерживающих устройств (щитов, | 100 м | 885,97 |  |
|  |  | изгородей, сеток и др.) |  |  |  |
| 61 | СРСд 01-05-043-1 | Вывоз снега | 1 м3 | 447,67 |  |
| 62 | СРСд 01-05-044-1 | Круглосуточное дежурство механизированных бригад для уборки | 1чел. | 240,67 |  |
|  |  | снега и борьбы с зимней скользкостью | час. |  |  |
| 63 | СРСд 01-05-044-2 | Патрулирование дорог комбинированными дорожными машинами | 100 км | 3 342,50 |  |
|  |  | мощностью до 270 л/с |  |  |  |
| 64 | СРСд 01-05-044-3 | Патрулирование дорог комбинированными дорожными машинами | 100 км | 4 468,97 |  |
|  |  | мощностью более 270 л/с |  |  |  |
| 65 | СРСд 01-05-044-4 | Обслуживание и восстановление баз хранения противогололедных | м2 | 402,46 |  |
|  |  | материалов |  |  |  |
|  |  | Поддержание в чистоте и порядке подъездов к базам хранения |  |  |  |
| 66 | СРСд 01-05-044-5 | противогололедных материалов (Профилирование дорог, очистка | 100 м |  |  |
|  |  | от снега) |  | 176,58 |  |
| 67 | СРСд 01-05-045-1 | Очистка подходов к водопропускным трубам от снега, льда, мусора | 10 м2 | 166,86 |  |
|  |  | и посторонних предметов |  |  |  |

Дополнительные расценки для контракта по содержанию автодорог общего пользования местного значения Новодеревеньковского района на 2018 г.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм.Примечание |
| --- | --- | --- |

Раздел 6. ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА

Таблица 01-06-001. Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки

Измеритель: 1 км разметки

Состав работ:

- Приведение маркировочных машин в рабочее положение.

- Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем.

- Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.

- Определение контрольных точек и натяжение шнура.

- Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата.

- Нанесение разметки.

- Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя.

- Приведение маркировочных машин в транспортное положение.

- Установка и снятие знаков и ограждений.

| 1 |  | Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без | 1 км | 9028,63 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СРСд 01-06-001-1 | поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.1, |  |  |  |
|  |  |  | разметки |  |  |
|  |  | 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м |  |  |  |
| 2 |  | Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без | 1 км | 12 394,08 |  |
|  | СРСд 01-06-001-2 | поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.1, |  |  |  |
|  |  |  | разметки |  |  |
|  |  | ширина 0,15 м |  |  |  |
| 3 |  | Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие | 1 км | 15 794,07 |  |
|  | СРСд 01-06-001-3 | без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка |  |  |  |
|  |  |  | разметки |  |  |
|  |  | 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м |  |  |  |
| 4 |  | Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие | 1 км | 15 935,70 |  |
|  | СРСд 01-06-001-4 | без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка |  |  |  |
|  |  |  | разметки |  |  |
|  |  | 1.3, ширина 0,1 м |  |  |  |
| 5 |  | Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без | 1 км | 29 620,55 |  |
|  | СРСд 01-06-001-6 | поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.3, |  |  |  |
|  |  |  | разметки |  |  |
|  |  | ширина 0,2 м |  |  |  |
| 6 |  | Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие | 1 км | 29498,88 |  |
|  | СРСд 01-06-001-7 | без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка |  |  |  |
|  |  |  | разметки |  |  |
|  |  | 1.12 |  |  |  |
| 7 | СРСд01-06-001-8 | Нанесение сплошных линий краской АК 511 маркировочной машиной на | 1 км | 12567,59 |  |
|  |  | покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, |  |  |  |
|  |  |  | разметки |  |  |
|  |  | разметка 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м |  |  |  |
| 8 | СРСд 01-06-001-9 | Нанесение сплошных линий краской АК 511 маркировочной машиной на | 1 км | 17 660,02 |  |
|  |  | покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, |  |  |  |
|  |  |  | разметки |  |  |
|  |  | разметка 1.1, ширина 0,15 м |  |  |  |
| 9 | СРСд01-06-001-10 | Нанесение сплошных линий краской АК 511 маркировочной машиной на | 1 км | 22 807,91 |  |
|  |  | покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, |  |  |  |
|  |  |  | разметки |  |  |
|  |  | разметка 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м |  |  |  |
| 10 |  | Нанесение сплошных линий краской АК 511 маркировочной машиной на | 1 км | 22 949,86 |  |
|  | СРСд 01-06-001-11 | покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, |  |  |  |
|  |  |  | разметки |  |  |
|  |  | разметка 1.3, ширина 0,1 м |  |  |  |
| 11 |  | Нанесение сплошных линий краской АК 511 маркировочной машиной на | 1 км | 43 542,61 |  |
|  | СРСд 01-06-001-12 | покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, |  |  |  |
|  |  |  | разметки |  |  |
|  |  | разметка 1.3, ширина 0,2 м |  |  |  |
| 12 |  | Нанесение сплошных линий краской АК 511 маркировочной машиной на | 1 км | 43 420,94 |  |
|  | СРСд 01-06-001-13 | покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, |  |  |  |
|  |  |  | разметки |  |  |
|  |  | разметка 1.12 |  |  |  |

Таблица 01-06-002. Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой

Измеритель: 1 км разметки

Состав работ:

- Приведение маркировочных машин в рабочее положение.

- Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем.

- Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.

- Определение контрольных точек и натяжение шнура.

- Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата.

- Нанесение разметки.

- Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя.

- Приведение маркировочных машин в транспортное положение.

- Установка и снятие знаков и ограждений.

Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие с

1 км

13	СРСд 01-06-002-1 поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка 10 311,63 разметки

1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м

Нанесение сплошных линий краской АК 511 маркировочной машиной на

1 км

14	СРСд 01-06-002-2 покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, 14647,66 разметки

разметка 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м

Таблица 01-06-003. Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки

Измеритель: 1 км разметки

Состав работ:

- Приведение маркировочных машин в рабочее положение.

- Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем.

- Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.

- Определение контрольных точек и натяжение шнура.

- Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата.

- Нанесение разметки.

- Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя.

- Приведение маркировочных машин в транспортное положение.

- Установка и снятие знаков и ограждений.

| 15 | СРСд01-06-003-1 | Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие | 1 км | 4 251,23 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка |  |  |  |
|  |  |  | разметки |  |  |
|  |  | 1.2.2 |  |  |  |
| 16 |  | Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие | 1 км | 3 753,10 |  |
|  | СРСд 01-06-003-2 | без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка |  |  |  |
|  |  |  | разметки |  |  |
|  |  | 1.5, ширина 0,1 м |  |  |  |
| 17 | СРСд 01-06-03-3 | Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие | 1 км | 4 507,09 |  |
|  |  | без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка |  |  |  |
|  |  |  | разметки |  |  |
|  |  | 1.5, ширина 0,15 м |  |  |  |
| 18 |  | Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие | 1 км | 7 181,74 |  |
|  | СРСд 01-06-003-4 | без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка |  |  |  |
|  |  |  | разметки |  |  |
|  |  | 1.6, ширина 0,1 м |  |  |  |
| 19 |  | Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие | 1 км | 9 704,45 |  |
|  | СРСд 01-06-003-5 | без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка |  |  |  |
|  |  |  | разметки |  |  |
|  |  | 1.6, ширина 0,15 м |  |  |  |
| 20 | СРСд01-06-003-6 | Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие | 1 км | 7 262,86 |  |
|  |  | без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка |  |  |  |
|  |  |  | разметки |  |  |
|  |  | 1.7, ширина 0,1 м |  |  |  |
| 21 |  | Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие | 1 км | 7 109,61 |  |
|  | СРСд01-06-003-7 | без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка |  |  |  |
|  |  |  | разметки |  |  |
|  |  | 1.7, ширина 0,15 м |  |  |  |
| 22 | СРСд01-06-003-8 | Нанесение прерывистых линий краской АК 511 маркировочной машиной на | 1 км | 5484,02 |  |
|  |  | покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, |  |  |  |
|  |  |  | разметки |  |  |
|  |  | разметка 1.2.2 |  |  |  |
| 23 |  | Нанесение прерывистых линий краской АК 511 маркировочной машиной на | 1 км | 4 698,95 |  |
|  | СРСд01-06-003-9 | покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, |  |  |  |
|  |  |  | разметки |  |  |
|  |  | разметка 1.5, ширина 0,1 м |  |  |  |
| 24 |  | Нанесение прерывистых линий краской АК 511 маркировочной машиной на | 1 км | 5883,36 |  |
|  | СРСд 01-06-03-10 | покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, |  |  |  |
|  |  |  | разметки |  |  |
|  |  | разметка 1.5, ширина 0,15 м |  |  |  |
| 25 |  | Нанесение прерывистых линий краской АК 511 маркировочной машиной на | 1 км | 9854,57 |  |
|  | СРСд 01-06-003-11 | покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, |  |  |  |
|  |  |  | разметки |  |  |
|  |  | разметка 1.6, ширина 0,1 м |  |  |  |
| 26 |  | Нанесение прерывистых линий краской АК 511 маркировочной машиной на | 1 км | 13673,83 |  |
|  | СРСд 01-06-003-12 | покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, |  |  |  |
|  |  |  | разметки |  |  |
|  |  | разметка 1.6, ширина 0,15 м |  |  |  |
| 27 |  | Нанесение прерывистых линий краской АК 511 маркировочной машиной на | 1 км | 7394,06 |  |
|  | СРСд 01-06-003-13 | покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, |  |  |  |
|  |  |  | разметки |  |  |
|  |  | разметка 1.7, ширина 0,1 м |  |  |  |
| 28 |  | Нанесение прерывистых линий краской АК 511 маркировочной машиной на | 1 км | 9935,69 |  |
|  | СРСд01-06-003-14 | покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, |  |  |  |
|  |  |  | разметки |  |  |
|  |  | разметка 1.7, ширина 0,15 м |  |  |  |

Таблица 01-06-012. Нанесение стрел пистолетом-распылителем на покрытие без поверхностной обработки

Измеритель: 1 разметка

Состав работ:

- Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.

- Определение контрольных точек и наложение трафаретов.

- Нанесение  разметки  пистолетом-распылителем.

- Распределение стеклянных микросфер.

- Установка и снятие знаков и ограждений.

| 29 | СРСд 01-06-012-1 | Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом- | 1 разметка | 343,14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка 1.18.1 |  |  |  |
| 30 | СРСд 01-06-012-2 | Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом- | 1 разметка | 428,50 |  |
|  |  | распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка 1.18.2 |  |  |  |
| 31 | СРСд01-06-012-3 | Нанесение стрел на покрытие краской АК 511 без поверхностной обработки | 1 разметка | 385,121 |  |
|  |  | пистолетом-распылителем, скорость до 60 км/ч, разметка 1.18.1 |  |  |  |
| 32 | СРСд 01-06-012-4 | Нанесение стрел на покрытие краской АК 511 без поверхностной обработки | 1 разметка | 480,572 |  |
|  |  | пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка 1.18.2 |  |  |  |

Таблица 01-06-013. Нанесение стрел пистолетом-распылителем на покрытие с поверхностной обработкой

Измеритель: 1 разметка

Состав работ:

- Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.

- Определение контрольных точек и наложение трафаретов.

- Нанесение  разметки  пистолетом-распылителем.

- Распределение стеклянных микросфер.

- Установка и снятие знаков и ограждений.

| 33 | СРСд01-06-013-1 | Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом- | 1 разметка | 358,541 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка 1.18.1 |  |  |  |
| 34 | СРСд 01-06-013-2 | Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом- | 1 разметка | 447,314 |  |
|  |  | распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка 1.18.2 |  |  |  |
| 35 | СРСд01-06-013-3 | Нанесение стрел на покрытие краской АК 511 с поверхностной обработкой | 1 разметка | 410,086 |  |
|  |  | пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка 1.18.1 |  |  |  |
| 36 | СРСд01-06-013-4 | Нанесение стрел на покрытие краской АК 511 с поверхностной обработкой | 1 разметка | 511,0766 |  |
|  |  | пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка 1.18.2 |  |  |  |

Таблица 01-06-016. Нанесение линий дорожной разметки вручную на покрытие без поверхностной обработки вручную

Измеритель: 100 м разметки

Состав работ:

- Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.

- Определение контрольных точек и наложение трафаретов.

- Нанесение разметки.

- Распределение стеклянных микросфер.

- Установка и снятие знаков и ограждений.

| 37 | СРСд 01-06-016-3 | Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной | 100 м | 56 475,97 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | обработки вручную, разметка 1.14.1, длина полосы 4 м. | разметки |  |  |
| 38 | СРСд 01-06-016-3 | Нанесение линий дорожной разметки на покрытие краской АК 511 без | 100 м | 62 002,29 |  |
|  |  | поверхностной обработки вручную, разметка 1.14.1, длина полосы 4 м. | разметки |  |  |
|  |  |  | Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без |  |  |  |
| 39 | СРСд01-06-017-1 |  | поверхностной обработки вручную, разметка 1.14.1. на желтом | 100 м | 109 372,62 |  |
|  |  |  | фоне, длина полосы 4 м краской АК 511 |  |  |  |  |  |

| 40 |  |  | Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СРСд 01-06-017-2 | поверхностной обработкой вручную, разметка 1.14.1. на желтом |  | 100 м | 121 020,96 |  |
|  |  |  | фоне, длина полосы 4 м краской АК 511 |  |  |  |  |  |

Дополнительные расценки для контракта по содержанию автодорог общего пользования местного значения Знаменского района на 2018

| № |  |  |  | Стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм. | работы, |  |
|  |  |  |  | руб. (без НДС) |  |
|  |  | Раздел 7. ОЗЕЛЕНЕНИЕ |  |  |  |
|  | Таблица 01-07-001. Валка деревьев |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 шт. |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |

Вырубка подроста, мешающего работе.

- Валка деревьев.

- Переходы от одного дерева к другому.

- Обрубка сучьев.

- Сбор порубочных остатков.

| 1 | СРСд 01-07-001-1 | Валка деревьев | 100 шт. | 9 846,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 01-07-002. Трелевка и раскряжевка деревьев

Измеритель: 100 шт.

Состав работ:

- Застроповка хлыстов и их отцепка.

- Трелевка хлыстов.

- Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами.

| 2 | СРСд 01-07-002-1 | Трелевка деревьев трактором 80 л.с. на расстояние до 100 м и раскряжевка | 100 шт. | 10 313,20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хлыстов |  |  |  |

Таблица 01-07-003. Вырубка кустарника и подлеска

Измеритель: 1 га

Состав работ:

- Срезка кустарника и подлеска кусторезами.

- Сбор срубленного кустарника с переноской на расстояние до 50 м и укладкой в кучи.

| 3 | СРСд 01-07-003-1 | Срезка кустарника и подлеска кусторезом на тракторе 108 л.с. | 1 га | 29 711,58 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | СРСд 01-07-003-2 | Срезка кустарника и подлеска мотокусторезом | 1 га | 51 989,57 |

Таблица 01-07-004. Вырубка одиночных кустарников

Измеритель: 100 шт.

Состав работ:

- Вырубка  кустарника.

- Сбор срубленного кустарника с переноской на расстояние до 50 м и укладкой в кучи.

| 5 | СРСд 01-07-004-1 | Вырубка одиночных кустарников вручную | 100 шт. | 2 042,26 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 01-07-006. Корчевка пней

Измеритель: 100 шт.

Состав работ:

- Подрезка корней.

- Корчевка пней с перемещением и сбором в кучи.

| 6 | СРСд 01-07-006-1 | Корчевка пней бульдозером 108 л.с. | 100 шт. | 11 594,88 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 01-07-030. Ликвидация нежелательной растительности химическим способом

Измеритель: 1 га

Состав работ:

- Подъезд агрегата на заправку, заправка и опрыскивание растительности.

| 7 | СРСд 01-07-030-1 | Ликвидация нежелательной растительности химическим способом | 1 га | 11 157,36 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (гербицидами) |  |  |  |
| 8 | СРСд 01-07-031-1 | Засев травами откосов земляного полотна и резервов | 1000 м2 | 44 934,42 |  |
| 9 | СРСд 01-07-003-3 | Обрезка веток для обеспечения видимости | 100 шт. | 7 591,46 |  |

Дополнительные расценки для контракта по содержанию автодорог общего пользования местного значения Знаменского района на 2018 г.

| № |  |  |  | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ |  | Ед. изм. | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Раздел 8. ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ МОСТОВЫХ |  |  | Стоимость |  |
|  |  |  |  |  |  | работы, |  |
|  |  |  | СООРУЖЕНИЙ |  |  | руб. (без НДС) |  |

Таблица 01-08-001. Очистка полос безопасности ездового полотна мостовых сооружений и обочин подходов к ним

Измеритель: 1 км прохода

Состав работ:

- Очистка полос безопасности ездового полотна мостовых сооружений и обочин подходов от грязи с помощью вакуумно-подметальной машины.

| 1 | СРСд 01-08-001-2 | Очистка полос безопасности ездового полотна мостовых сооружений и обочин | 1 км | 471,39 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подходов к ним вакуумно-подметальной машиной | прохода |  |  |

Таблица 01-08-002. Очистка тротуаров мостовых сооружений и зон под ограждениями от грязи и мусора

Измеритель: 100 м2

Состав работ:

- Очистка тротуаров мостовых сооружений от грязи и мусора.

- Установка и снятие ограждений.

| 2 | СРСд 01-08-002-1 | Очистка от грязи и мусора тротуаров вручную. | 100 м2 | 937,26 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | СРСд 01-08-002-2 | Очистка от грязи и мусора тротуаров с помощью малогабаритной подметальной | 100 м2 | 268,03 |  |
|  |  | машины |  |  |  |

Таблица 01-08-003. Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от грязи и мусора

Измеритель: 10 шт.

Состав работ:

- Снятие решетки.

- Очистка трубок от грязи и мусора.

- Установка решетки.

- Установка и снятие ограждений.

| 4 | СРСд 01-08-003-1 | Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от грязи и мусора | 10 шт. | 2 377,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 01-08-004. Очистка от грязи и мусора пазов и зазоров для перемещения конструкций деформационных швов мостовых сооружений

Измеритель: 10 м шва

Состав работ:

- Удаление вручную крупного мусора.

- Промывка деформационных швов водой под давлением из шланга дорожной комбинированной машины.

- Установка и снятие ограждений.

| 5 | СРСд 01-08-004-1 | Очистка от грязи и мусора пазов и зазоров для перемещения конструкций | 10 м шва | 2 214,85 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | деформационных швов мостовых сооружений |  |  |  |

Таблица 01-08-005. Очистка от грязи водоотводных лотков под деформационными швами мостовых сооружений

Измеритель: 10 м лотка

Состав работ:

- Промывка водоотводных лотков.

- Установка и снятие ограждений.

| 6 | СРСд 01-08-005-1 | Очистка от грязи водоотводных лотков под деформационными швами мостовых | 10 м лотка | 2 265,04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сооружений |  |  |  |

Таблица 01-08-007. Очистка от грязи конструкций перильных ограждений и ограждений безопасности мостовых сооружений

Измеритель: 100 м

Состав работ:

- Очистка конструкций водой из шланга дорожной комбинированной машины.

| 7 | СРСд 01-08-007-1 | Очистка от грязи перильных ограждений и ограждений безопасности высотой | 100 м | 1 521,62 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 0,75 м |  |  |  |

Таблица 01-08-008. Очистка опор наружного освещения мостовых сооружений на высоте 2 м от грязи

Измеритель: 100 шт.

Состав работ:

- Очистка от грязи опор наружного освещения водой из шланга дорожной комбинированной машины.

| 8 | СРСд 01-08-008-1 | Очистка опор наружного освещения мостовых сооружений от грязи | 100 шт. | 10 046,74 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 01-08-010. Очистка подходов и подмостовых зон мостовых сооружений

Измеритель: 1000 м2

Состав работ:

- Сбор и складирование мусора в контейнеры.

| 9 | СРСд 01-08-010-1 | Очистка подходов и подмостовых зон мостовых сооружений от мусора | 1000 м2 | 568,38 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 01-08-011. Очистка от мусора и грязи верхних горизонтальных площадок опор

Измеритель: 10 м2

Состав работ:

- Очистка от мусора и грязи верхних горизонтальных площадок опор вручную.

| 10 | СРСд 01-08-011-1 | Очистка от мусора и грязи верхних горизонтальных площадок опор без | 10 м2 | 1 472,77 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | применения автогидроподъемника |  |  |  |

Таблица 01-08-030. Восстановление перильного ограждения на мосту

Измеритель: 1 т перил

Состав работ:

- Заготовка и раскладка элементов металлических перил.

- Крепление стоек.

- Сборка элементов металлических перил.

- Грунтовка стыков и окраска перил.

| 11 | СРСд 01-08-030-1 | Восстановление перильного ограждения на мосту | 1 т перил | 104 316,21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 01-08-031. Демонтаж перильного ограждения

Измеритель: 1 т перил

Состав работ:

- Разборка металлических конструкций.

| 12 | СРСд 01-08-031-1 | Демонтаж перильного ограждения | 1 т перил | 14 339,33 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | СРСд 01-08-032-1 | Очистка от пыли и грязи лестничных сходов мостового | 1000 м2 | 3 410,74 |  |
|  |  | сооружения |  |  |  |
| 14 | СРСд 01-08-032-2 | Очистка (в том числе и от растительности) конусов, откосов, | 100 м2 | 194,27 |  |
|  |  | подмостовых русел |  |  |  |
| 15 | СРСд 01-08-033-1 | Заделка трещин и мелких выбоин на тротуарах | 100 м | 5 083,84 |  |
| 16 | СРСд 01-08-034-1 | Устранение просадок до 10 см в зоне сопряжения моста с насыпью | 100 м2 | 92 158,31 |  |
|  |  | Локальная окраска (в том числе с удалением продуктов коррозии, |  |  |  |
| 17 | СРСд 01-08-035-1 | зачисткой металла и нанесением грунтовки) элементов | 100 м2 | 17 615,94 |  |
|  |  | металлических конструкций мостовых сооружений |  |  |  |
| 18 | СРСд 01-08-036-1 | Устранение локальных промоин в откосах насыпи конусов | 10 м2 | 17 999,45 |  |
| 19 | СРСд 01-08-036-2 | Устранение проломов плит мостовых сооружений | 10 м2 | 17 700,38 |  |
| 20 |  | Восстановление части элементов с добавлением арматуры и | м3 |  |  |
|  | СРСд 01-08-037-1 | последующим бетонированием этого участка (консолей плит, |  | 3 986,83 |  |
|  |  | торцов балок и т. д.) |  |  |  |
| 21 | СРСд 01-08-037-2 | Восстановление изоляции на части мостового полотна | 100 м2 | 48 439,64 |  |
| 22 | СРСд 01-08-038-1 | Замена деформационных швов | 100 м | 77 889,87 |  |
| 23 | СРСд 01-08-039-1 | Восстановление элементов лестничных сходов | м3 | 6 158,48 |  |
| 24 | СРСд 01-08-040-1 | Устранение дефектов оголовков труб (бетонирование) | м3 | 9 552,83 |  |

Дополнительные расценки для контракта по содержанию автодорог

общего пользования местного значения

Знаменского района на 2018 г.

|  |  |  | Стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм. | работы, |  |
|  |  |  | руб. (без |  |
|  |  |  | НДС) |  |

Раздел 9. ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ  МОСТОВЫХ

СООРУЖЕНИЙ

Таблица 01-09-001. Очистка от снега и льда тротуаров и прилегающих зон

Измеритель: 100 м2

Состав работ:

- Очистка тротуаров от снега с помощью снегоуборщика.

| 1 | СРСд 01-09-001-2 | Очистка от снега и льда тротуаров средствами малой механизации | 100 м2 | 271,01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 01-09-002. Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от снега и льда

Измеритель: 10 шт.

Состав работ:

- Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от снега и льда.

- Установка и снятие ограждений.

| 2 | СРСд 01-09-002-1 | Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от снега и льда | 10 шт. | 2 359,35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 01-09-005. Очистка перильных ограждений от снега и грязи

Измеритель: 100 м

Состав работ:

- Очистка поручня перильного ограждения от снега вручную.

- Очистка стоек и заполнения перильного ограждения от грязи вручную.

| 3 | СРСд 01-09-005-1 | Очистка перильных ограждений от снега и грязи | 100 м | 383,94 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 01-09-009. Устройство прорезей в ледяном поле шириной 0,5 м при толщине льда 0,5 м

Измеритель: 100 м прорези

Состав работ:

- Устройство прорезей в ледяном поле.

100 м

4	СРСд 01-09-009-2 Устройство прорезей в ледяном поле шириной 0,5 м при толщине льда 0,5 м 8 241,34 прорези

Дополнительные расценки для контракта по содержанию автодорог общего пользования местного

значения Знаменского района на 2018 г.

| № |  |  |  | Стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм. | работы, |  |
|  |  |  |  | руб. (без НДС) |  |
|  |  | Раздел 10. ПОГРУЗО - РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
|  | Таблица 01-10-001. Погрузка материалов и снега погрузчиками |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 конструкций |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |

- Приведение агрегата в рабочее положение.

- Наполнение и подъем ковша.

- Перемещение погрузчика с материалом.

- Разгрузка и опускание ковша.

- Возвращение  погрузчика.

- Установка под погрузку и отъезд автотранспортного средства.

| 1 |  | Погрузка материалов погрузчиками на пневмоколесном ходу с перемещением на | 100 м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СРСд 01-10-001-2 | расстояние до 10 м щебень, гравий, глинистые и песчаные грунты естественной | конструкци | 3 549,81 |  |
|  |  | влажности, мусор | й |  |  |
| 2 | СРСд 01-10-001-3 | Погрузка материалов погрузчиками на пневмоколесном ходу с перемещением на | 100 м3 | 3 913,38 |  |
|  |  |  | конструкци |  |  |
|  |  | расстояние до 10 м снег |  |  |  |
|  |  |  | й |  |  |

Таблица 01-10-005. Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную

Измеритель: 1 т

Состав работ:

- Установка транспортных средств под погрузку.

- Погрузка материалов с укладкой в необходимых случаях.

- Установка и уборка приспособлений.

| 3 | СРСд 01-10-005-1 | Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную сподручные и | 1 т | 138,05 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | навалочные грузы |  |  |  |

Таблица 01-10-006. Выгрузка материалов из автотранспортных средств вручную

Измеритель: 1 т

Состав работ:

- Установка транспортных средств под выгрузку.

- Выгрузка материалов с укладкой в штабеля в необходимых случаях.

- Установка и уборка приспособлений.

| 4 | СРСд 01-10-006-1 | Выгрузка материалов из автотранспортных средств вручную сподручные и | 1 т | 112,94 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | навалочные грузы |  |  |  |

Дополнительные расценки для контракта

по содержанию автодорог общего

пользования местного значения

Знаменского района на 2018 г.

| № |  | НАИ МЕНО ВАН ИЕ РАБОТ | Ед. изм. | Стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | работы, |  |
|  |  |  |  | руб. (без НДС) |  |
|  |  | Раздел 11. ТРАНСПОРТНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
|  | Таблица 01-11-002. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами по дорогам с |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 т |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |

- Порожний пробег.

- Груженый пробег.

| 1 | СРСд 01-11-002-7-01 | Перевозка груза 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т | 100 т | 558,04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на расстояние 1 км |  |  |  |
| 2 | СРСд 01-11-002-7-02 | Перевозка груза 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т | 100 т | 1 674,13 |  |
|  |  | на расстояние 3 км |  |  |  |
| 3 | СРСд 01-11-002-10-01 | Перевозка груза 1 класса автомобилями -самосвалами грузоподъемностью 10 | 100 т | 2 489,73 |  |
|  |  | т на расстояние до 5 км |  |  |  |
| 4 | СРСд 01-11-002-10-02 | Перевозка груза 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т | 100 т | 4 979,46 |  |
|  |  | на расстояние до 10 км |  |  |  |
| 5 | СРСд 01-11-002-10-03 | Перевозка груза 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т | 100 т | 7 469,19 |  |
|  |  | на расстояние до 15 км |  |  |  |
| 6 | СРСд 01-11-002-10-04 | Перевозка груза 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т | 100 т | 9 958,92 |  |
|  |  | на расстояние до 20 км |  |  |  |
| 7 | СРСд 01-11-002-10-05 | Перевозка груза 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т | 100 т | 12 448,66 |  |
|  |  | на расстояние до 25 км. |  |  |  |
| 8 | СРСд 01-11-002-10-06 | Перевозка груза 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 | 100 т | 25 036,39 |  |
|  |  | т на расстояние до 30 км. |  |  |  |